## Slide 1
INTEGRÁLT AUTOMATIKA AKADÉMIA (IAP) • PLC ALAPISMERETEK – 20. HÉT
Trendek és folyamatok elemzése
Trendek, Historian és diagnosztika az ipari automatizálásban

## Slide 2
🎯 A hét mottója
„A mérnök nemcsak azt nézi, mi történt, hanem azt is, hogyan jutott el odáig a folyamat.”
🌍 A világ nagy kérdése
Miért állt le tegnap a gép, ha ma már hibátlanul működik? A választ gyakran csak a trendgrafikonok és a történeti adatok adják meg.
A hét fókuszpontjai

## Slide 3
📖 A technika története
A korai PLC-k csak az aktuális állapotot tárolták. A SCADA rendszerek elterjedésével jelentek meg a trendek és a hosszú távú adatgyűjtés (Historian), amelyek ma már a prediktív karbantartás alapjai.
👨‍🔬 Ismerjük meg a fejlesztőket!
A trendkezelés fejlődésében jelentős szerepet játszottak a piacvezető szereplők:
Siemens (WinCC)
Rockwell Automation (FactoryTalk)
AVEVA / Wonderware
Inductive Automation (Ignition)
•
•
•
•
Háttér és Ipari Úttörők

## Slide 4
Trendek szerepe
Megismerni a folyamatok vizuális követésének és történeti ábrázolásának fontosságát a gyártásban.
Historian alapelve
Megérteni a nagy mennyiségű ipari adat hatékony tömörítésének, tárolásának és visszakeresésének logikáját.
Diagnosztika
Komplex hibák feltárása és megelőzése trendek és historikus adatsorok elemzésével.
Tanulási célok ezen a héten

## Slide 5
📚 Elméleti alapok
A PLC a mért adatokat (hőmérséklet, nyomás, áram, fordulatszám stb.) meghatározott időközönként rögzíti. Ezekből időfüggő grafikon készíthető, amely segít a hibakeresésben.
⚙️ Adatfolyamat a háttérben
Elméleti alapok és Architektúra

## Slide 6
🖥️ Mit lát a PLC? – Mit lát a HMI?
A PLC csupán nyers számértékeket kezel (pl. D100 = 46,2 °C), míg a HMI ezeket átalakítja műszerekként, digitális kijelzőkként és dinamikus trendgrafikonokként a kezelők számára.
💻 PLC program
A PLC ciklikusan frissíti a folyamatváltozókat belső memóriájában, amelyeket a HMI vagy a felügyeleti SCADA rendszer meghatározott ütemben kiolvas és naplóz.
Adatkezelés: PLC és HMI

## Slide 7
🏭 Ipari esettanulmány
Egy kompresszor időszakos túlmelegedését csak a több napon át rögzített trendgrafikonok részletes elemzése alapján sikerült az eltömődött olajhűtő fokozatos romlására visszavezetni.
🧪 Laborfeladat
Tervezzen HMI képernyőt hőmérséklet-, nyomás- és motoráram-trenddel, majd végezzen gyorselemzést a kapott görbéken valós idejű szimuláció mellett.
Gyakorlati Alkalmazás

## Slide 8
📊 Tervezési példa
Számítsa ki, hány mérési pont keletkezik 5 másodperces mintavételezési időköz mellett:
🔧 Műhelytitok
„A trendek gyakran napokkal korábban jelzik a közelgő mechanikai vagy elektromos meghibásodást, mint maga a kritikus riasztás.”
1 óra alatt: 720 pont
8 órás műszak alatt: 5 760 pont
1 teljes hét alatt: 120 960 pont
•
•
•
Mérnöki Számítások és Tippek

## Slide 9
⚠️ Tipikus hibák
🎓 IAA Mesterfeladat
Elemezze mérnöki szemmel: milyen folyamathibára utalhat, ha egy szivattyúrendszerben a nyomás folyamatosan csökken, miközben a motor áramfelvétele ezzel párhuzamosan növekszik?
Túl ritka vagy túl sűrű mintavételezés beállítása
Nem megfelelő jelek naplózása (zajos jel szűrés nélkül)
Túl rövid adattárolási idő (túl hamari felülírás)
•
•
•
Minőségellenőrzés és Elemzés

## Slide 10
„Az aktuális érték a jelenről, a trend a folyamatról mesél.”
— Gondolkodjunk mérnökként!
„A jó adatgyűjtés sokszor többet ér, mint a leghosszabb hibakeresés.”
— IAA mérnöki idézet
Mérnöki Filozófia

## Slide 11
Év | Fejlődési mérföldkő | Jelentőség az automatizálásban
1968 | Első PLC megjelenése | Relészekrények kiváltása, logikai vezérlések alapjai
1980-as évek | Első HMI-k | Grafikus felületek, operátori vizualizáció
1990-es évek | Trendek és SCADA | Valós idejű görbék, folyamatok felügyelete
2000-es évek | Ethernet alapú adatgyűjtés | Gyors hálózatok, távoli elérés és központi adatbázisok
2010+ | Historian és IIoT | Nagy adathalmazok, felhőalapú elemzések és prediktív karbantartás
A Trendkezelés Evolúciója

## Slide 12
❓ Önellenőrző kérdések
🔜 Következő hét (21. hét)
Recipe Management Receptkezelés PLC és HMI környezetben, termékváltás, valamint összetett paraméterkészletek kezelése az iparban.
Mi a trend és mikor használjuk?
Mi a különbség a PLC regiszter és a Historian között?
Miért kritikus a megfelelő mintavételezés?
•
•
•
Önellenőrzés és Kilátások