## Slide 1
INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM (IAP) • PLC ALAPISMERETEK – 21. HÉT
Recipe Management
Receptkezelés PLC és HMI rendszerekben a rugalmas gyártásért

## Slide 2
🎯 A hét mottója
„A modern gyártásban nem a gépet programozzuk át minden termékhez, hanem a megfelelő receptet választjuk ki.”
🌍 A világ nagy kérdése
Hogyan képes ugyanaz a gyártósor néhány másodperc alatt teljesen átállni különböző termékek gyártására emberi beavatkozás nélkül?
A hét fókuszpontjai

## Slide 3
📖 A technika története
A kezdeti mechanikus átállításokat (bütyköstárcsák, kézi szelepek) fokozatosan felváltották a PLC-ben és HMI-ben tárolt receptparaméterek. Ma már központi adatbázisok biztosítják a sorok szinkronizált frissítését.
👨‍🔬 Ismerjük meg a fejlesztőket!
A receptkezelés modern ipari megvalósításához jelentősen hozzájárultak a vezető automatizálási szereplők:
Siemens & Rockwell (Integrált receptkezelés)
Schneider & Mitsubishi
Omron, Weintek & ESA
•
•
•
Háttér és Gyártási Evolúció

## Slide 4
Recept fogalma
Megérteni, mi az a paraméterkészlet és hogyan határozza meg a gyártott termék tulajdonságait.
HMI & PLC szerepe
Átlátni a kezelői felület és a vezérlés közötti adatátvitel és tárolás mechanizmusát.
Biztonságos váltás
Garantálni a hibamentes, gépállapothoz kötött paraméterletöltést üzem közben.
Tanulási célok ezen a héten

## Slide 5
📚 Elméleti alapok
A recept előre meghatározott paraméterkészlet (pl. hőmérsékletek, sebességek, adagolási súlyok). A HMI a kiválasztott recept értékeit a PLC adatregisztereibe írja, a PLC pedig ezek alapján vezérli a hajtásokat és szelepeket.
⚙️ Adatfolyamat a háttérben
Elméleti alapok és Adatfolyamat

## Slide 6
🖥️ Mit lát a PLC? – Mit lát a HMI?
A HMI felhasználóbarát termékneveket és mezőket jelenít meg, míg a PLC mögötte nyers numerikus regisztereket (pl. D100, D101, D102) kezel a precíz vezérlés érdekében.
💻 PLC biztonsági program
A PLC feladata védeni a rendszert: csak akkor engedélyezi a recept betöltését, ha a gép biztonságos alapállapotban van, nincs aktív hiba és minden mozgás teljesen leállt.
Feladatmegosztás: PLC és HMI

## Slide 7
🏭 Ipari esettanulmány
Egy ipari pékség csomagológépén a digitális receptkezelés bevezetése a termékváltási átállási időt 25 percről mindössze 2 percre csökkentette, drasztikusan növelve a OEE mutatót.
🧪 Laborfeladat
Készítsenek három különböző termékhez tartozó receptstruktúrát, határozzák meg a kritikus paramétereket (pl. keverési idő, hőfok), és teszteljék a HMI áttöltési logikáját.
Gyakorlati Alkalmazás

## Slide 8
📊 Tervezési példa
Vizsgáljuk meg, hogyan tárolható 12 termék egyenként 15 paraméterrel:
🔧 Műhelytitok
„A nagy gyárakban a recepteket sosem a gép mellett módosítják szabadon; a központi MES/ERP szerver adja le a hitelesített paramétereket.”
Összesen 180 regisztercím kezelése szükséges
Recept-indexelés alapú memóriatérkép tervezése a PLC-ben
Verziókövetési struktúra kialakítása
•
•
•
Mérnöki Számítások és Tippek

## Slide 9
⚠️ Tipikus hibák
🎓 IAA Mesterfeladat
Tervezzen meg egy robusztus receptkezelési logikát egy háromtermékes automata keverőberendezéshez, beleértve a hibaellenőrző blokkokat is!
Rossz recept kiválasztása vagy félreértelmezése
Működés közbeni (online) veszélyes receptváltás
Hiányzó jogosultságkezelés és dokumentálatlan felülírások
•
•
•
Minőségellenőrzés és Elemzés

## Slide 10
„A jól felépített receptkezelés gyorsabb átállást, kisebb selejtet és állandó minőséget biztosít.”
— Gondolkodjunk mérnökként!
„A gyártási tudás egyik legfontosabb hordozója a jól felépített receptadatbázis.”
— IAA mérnöki idézet
Mérnöki Filozófia

## Slide 11
Időszak | Fejlődési lépés | Jelentőség az automatizálásban
1970-es évek | Mechanikus átállítás | Kézi beállítások, bütyköstárcsák és fizikai ütközők alkalmazása
1980-as évek | PLC paraméterek | Kezdeti adatblokkok és fix memóriaterületek használata a PLC-ben
1990-es évek | HMI receptkezelés | Grafikus felületek, operátori menük és dedikált receptkezelő modulok
2000-es évek | SQL alapú receptek | Strukturált adatbázisok, rugalmasabb adatszervezés és biztonság
2010+ | ERP / MES integráció | Központi receptkezelés, automatikus letöltés felsőbb szintű rendszerekből
A Receptkezelés Evolúciója

## Slide 12
❓ Önellenőrző kérdések
🔜 Következő hét (22. hét)
Jogosultságok és Audit Trail Felhasználói szintű jogosultságkezelés, hozzáférés-szabályozás és eseménynaplózás ipari HMI rendszerekben.
Mit jelent pontosan a recept fogalma?
Mi a pontos feladata a HMI-nek a folyamatban?
Miért kritikus a biztonságos receptváltás feltétele?
•
•
•
Önellenőrzés és Kilátások