## Slide 1
INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM (IAP) • PLC ALAPISMERETEK – 23. HÉT
PLC kommunikációs hálózatok
Az ipari berendezések közös nyelve – Adatcsere és protokollok

## Slide 2
🎯 A hét mottója
„Egy PLC önmagában is képes vezérelni egy gépet, bu az iparban az igazi érték akkor születik meg, amikor a berendezések együtt dolgoznak.”
🌍 A világ nagy kérdése
Hogyan kommunikál egymással egy PLC, HMI, frekvenciaváltó, robot és SCADA rendszer egy modern gyárban?
A hét fókuszpontjai

## Slide 3
📖 A technika története
Az önálló PLC-ket fokozatosan felváltották a hálózatba kötött rendszerek. Először az RS-232, majd az RS-485 és a Modbus RTU, később pedig az Ethernet alapú ipari hálózatok terjedtek el világszerte.
👨‍🔬 Ismerjük meg a fejlesztőket!
Az ipari kommunikáció fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a piacon:
Modicon (Modbus protokoll)
Siemens (Profibus, Profinet)
ODVA (EtherNet/IP) & OPC Foundation (OPC UA)
•
•
•
Háttér és Hálózati Evolúció

## Slide 4
Alapfogalmak
Megismerni a hálózati topológiákat, adatáramlást és a kommunikáció alapelveit.
Soros vs Ethernet
Átlátni a soros (RS-485) és az ipari Ethernet hálózatok felépítését és különbségeit.
Protokollok
Megérteni a Modbus, Profinet és egyéb szabványos protokollok szerepét.
Tanulási célok ezen a héten

## Slide 5
📚 Elméleti alapok
A kommunikáció célja az adatok, parancsok és diagnosztikai információk cseréje. A fizikai kapcsolat önmagában nem elegendő; az eszközöknek azonos kommunikációs protokollt kell használniuk a megértéshez.
⚙️ Adatfolyamat a háttérben
Elméleti alapok és Adatfolyamat

## Slide 6
🖥️ Mit lát a PLC? – Mit lát a HMI?
A PLC belső memóriaregisztereket és biteket kezel, míg a HMI ezeket vizuális elemekként (fordulatszám, nyomás, hőmérséklet, riasztás) jeleníti meg a hálózaton keresztüli adatolvasással.
💻 PLC kommunikációs program
A PLC ciklikusan olvas és ír adatokat. Fontos, hogy a program kezelni tudja a hálózati megszakításokat és a kommunikációs hibákat is (pl. watchdog időzítőkkel).
Feladatmegosztás: PLC és HMI

## Slide 7
🏭 Ipari esettanulmány
Egy szivattyútelepen a PLC hálózaton keresztül kommunikál a frekvenciaváltóval, a HMI-vel és a SCADA rendszerrel. Hálózati hiba esetén a PLC automatikusan biztonságos állapota állítja a rendszert.
🧪 Laborfeladat
Tervezzenek meg egy ipari hálózatot, amely összeköt egy PLC-t, HMI-t, frekvenciaváltót, távoli I/O szigetet és egy mérnöki laptopot!
Gyakorlati Alkalmazás

## Slide 8
📊 Tervezési példa
Hasonlítsuk össze az RS-232 és RS-485 rendszereket:
🔧 Műhelytitok
„A legtöbb ipari hálózati hiba oka egyszerű: hibás címzés, eltérő baud rate, nem megfelelő paritás vagy rossz kábelezés (árnyékolás hiánya).”
RS-232: Max. 15 m, 1-to-1 kapcsolat, alacsonyabb zavartűrés
RS-485: Max. 1200 m, multipoint (több eszköz), kiváló zavartűrés
•
•
Mérnöki Számítások és Tippek

## Slide 9
⚠️ Tipikus hibák
🎓 IAA Mesterfeladat
Tervezzen komplex hálózati architektúrát egy gyártósorhoz: PLC fővezérlő, HMI panel, 2 db frekvenciaváltó, távoli I/O blokk és SCADA szerver részvételével!
Rossz slave cím beállítás az eszközökön
Hibás átviteli sebesség (baud rate) vagy paritás
Fordított A/B vezetékek, hiányzó lezáró ellenállások
•
•
•
Minőségellenőrzés és Elemzés

## Slide 10
„A kommunikációs hálózat ugyanúgy a gép kritikus része, mint maga a motor vagy az érzékelő.”
— Gondolkodjunk mérnökként!
„Az ipari automatizálás valódi közös nyelve a szabványos hálózati kommunikáció.”
— IAA mérnöki idézet
Mérnöki Filozófia

## Slide 11
Időszak | Fejlődési mérföldkő | Jelentőség az automatizálásban
1970-es évek | Önálló PLC-k | Szigetüzemű vezérlők, pontszerű hardveres bekötések
1980-as évek | RS-232 | Kezdeti soros kommunikáció pont-pont kapcsolatban
1990-es évek | RS-485 és Modbus RTU | Többeszközös hálózatok, robusztus ipari soros buszok
2000-es évek | Industrial Ethernet | Gyors, determinisztikus hálózatok (Profinet, EtherNet/IP)
2010+ | OPC UA és IIoT | Biztonságos vertikális integráció az üzemi szinttől a felhőig
A Hálózati Kommunikáció Evolúciója

## Slide 12
❓ Önellenőrző kérdések
🔜 Következő hét (24. hét)
PLC és frekvenciaváltó Modbus RTU Gyakorlati kommunikáció megvalósítása Modbus RTU protokoll használatával frekvenciaváltó vezérléséhez.
Mi a különbség az RS-232 és RS-485 között?
Mit jelent a kommunikációs protokoll?
Miért fontos a lezáró ellenállás RS-485-nél?
•
•
•
Önellenőrzés és Kilátások