## Slide 1
INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM (IAP)
PLC Alapismeretek – 29. hét
Prediktív karbantartás és mesterséges intelligencia az iparban
„A legjobb javítás az, amelyre még a meghibásodás előtt sor kerül.”

## Slide 2
Hogyan lehet a gépek meghibásodását még a bekövetkezése előtt előre jelezni?
Hagyományos megközelítés
Prediktív megközelítés
Csak a hiba bekövetkezte utáni javítás (Reactive)
Fix időszakon alapuló megelőző csere (Preventive)
Váratlan leállások és magas költségek
Valós idejű állapotfelügyelet (Condition Monitoring)
Mesterséges intelligencia alapú mintázatfelismerés
Optimalizált, ütemezett karbantartási beavatkozás
A világ nagy kérdése

## Slide 3
Időszak | Karbantartási stratégia | Fő jellemzők
1950 | Hibajavító (Run-to-Failure) | Addig működtetni, amíg el nem romlik; magas leállási kockázat.
1980 | Megelőző (Preventative) | Időalapú vagy üzemóra-alapú alkatrészcserék, gyakran feleslegesen.
2000 | Állapotfüggő (Condition-Based) | Érzékelők figyelik a kopást, küszöbérték elérésekor riasztás.
2015 | Prediktív (Predictive) | Adatvezérelt trendelemzés és élettartam-előrejelzés.
Napjaink | AI-alapú előrejelzés | Öntanuló neurális hálók és autonóm ipari döntéstámogatás.
A karbantartási stratégiák idővonala

## Slide 4
Az ipari automatizálás és digitalizáció élvonalbeli vállalatai fejlett prediktív ökoszisztémákat biztosítanak:
Siemens & ABB
Siemens (MindSphere / Industrial Edge) és ABB (Ability) integrált felhőalapú és helyi állapotfelügyeleti platformok.
Schneider & Bosch
Schneider Electric (EcoStruxure) és Bosch Rexroth a gépi tanuláson alapuló rezgés- és hőmérséklet-elemzésért.
Rockwell & Honeywell
Rockwell Automation, Honeywell és Emerson fejlett ipari diagnosztikai és Historian rendszerek.
Ismerjük meg a fejlesztőket!

## Slide 5
Főbb tanulási célok
Elméleti definíció
A prediktív karbantartás olyan proaktív stratégia, amely a berendezésekre telepített szenzorok adatait elemzi, és előre jelezi a meghibásodás pontos idejét, így kizárólag a legszükségesebb pillanatban avatkoznak be.
A prediktív karbantartás alapelveinek megértése
Állapotfelügyeleti (Condition Monitoring) metódusok
A mesterséges intelligencia szerepe az iparban
Adatgyűjtési és Historian architektúrák ismerete
Tanulási célok és elméleti alapok

## Slide 6
Rezgés & Ütések
A csapágyak kopása, kiegyensúlyozatlanság és mechanikai rezonanciák detektálása gyorsulásérzékelőkkel.
Hőmérséklet
Motorok, hajtóművek, csapágyak és elektronikai egységek túlmelegedésének folyamatos nyomon követése.
Villamos adatok
Motoráram-felvétel (MCA), feszültségingadozások és teljesítménytényező változásainak elemzése.
Mit figyel a rendszer?

## Slide 7
Az adatáramlás a fizikai szenzoroktól a PLC-n és az OPC UA buszon át eljut a nagy kapacitású Historian adatbázisba, ahol a mesterséges intelligencia algoritmusai kiszűrik az anomáliákat.
Szenzorok
Fizikai jelek gyűjtése
PLC
Előfeldolgozás
OPC UA
Adatátvitel
Historian
Történeti adatok
AI & ML
Modell elemzés
Riasztás
Javaslat küldése
Hogyan működik a háttérben?

## Slide 8
Mit lát a PLC?
Mit lát az AI?
Pillanatnyi fizikai értékeket (pl. 75.4 °C)
Azonnali beavatkozást igénylő küszöbértékeket
Gépindulási és leállási digitális állapotokat
Gyors védelmi logikákat (vészleállítás)
Hosszú távú trendeket és lassú romlási folyamatokat
Összetett, több-szenzoros mintázatokat
Becsült hátralévő élettartamot (RUL - Remaining Useful Life)
Optimalizált karbantartási ütemezési javaslatot
Mit lát a PLC? – Mit lát az AI?

## Slide 9
1. Adatgyűjtés
A PLC magas frekvenciájú mintatételezéssel gyűjti az analóg szenzorjeleket és szűri a zajokat.
2. Bufferezés
Hálózati kapcsolatvesztés esetén a PLC belső memóriájában (buffer) tárolja az adatokat az adatvesztés elkerülése érdekében.
3. Továbbítás
Az OPC UA protokollon keresztül a Historian adatbázisba küldi a strukturált folyamatváltozókat.
PLC program & Adatnaplózási feladatok

## Slide 10
Nagynyomású szivattyú csapágycsere
Egy vegyipari üzemben a főszivattyú rezgés- és hőmérsékletadatait folyamatosan elemző AI anomáliát jelzett.
Előre jelzett hiba: belső csapágykopás
Időbeli nyereség: 3 hét a váratlan leállás előtt
Megtakarított költség: milliós nagyságrendű leállási kár
Ipari esettanulmány

## Slide 11
Laborfeladat
Villanymotor felügyelet: Tervezzen állapotfelügyeleti rendszert egy 3 fázisú aszinkron motorhoz. Határozza meg a rezgés- és hőmérséklet-szenzorok helyét, valamint a PLC riasztási küszöböket.
Tervezési példa
100 motoros üzem: Készítsen koncepciótervet egy közepes méretű gyártósor 100 villanymotorjának prediktív karbantartási hálózatára, az adatgyűjtéstől a felhős elemzésig.
Laborfeladat & Tervezési példa

## Slide 12
Műhelytitok
A mesterséges intelligencia nem "lát előre" varázsütésre: minél tisztább és több történelmi hibaadat áll rendelkezésre a tanuláshoz, annál pontosabb lesz az előrejelzés.
Tipikus hibák
Rosszul elhelyezett vagy rosszul rögzített szenzorok
Túl ritka mintavételezés (zajos vagy hiányos adatok)
Történeti adatok (Historian) hiánya a betanításhoz
Személyzet általi téves riasztás-kezelés
Műhelytitok és tipikus hibák

## Slide 13
IAA Mesterfeladat
Tervezzen teljes körű prediktív karbantartási láncot egy nagysebességű szállítószalag-hajtáshoz. Készítse el a PLC adatgyűjtési programját és az AI anomália-detektálási logikai tervét!
Gondolkodjunk mérnökként!
„A jó karbantartó nemcsak megjavítja a hibát, hanem megérti annak okát is.”
Az igazi érték nem a hiba gyors elhárítása, hanem annak megelőzése a rendszer intelligens felügyeletével.
IAA Mesterfeladat & Mérnöki szemlélet

## Slide 14
— IAA Mérnöki Idézet
„Az ipar jövőjének egyik legfontosabb alapanyaga az adat.”
— IAA Mérnöki Idézet
Gyakorlati kérdések
Mi a prediktív karbantartás lényege?
Miben különbözik a megelőzőtől?
Milyen fizikai jellemzőket figyel a rendszer?
Mi a Historian adatbázis szerepe?
Hogyan támogatja az AI a döntéshozatalt?
Önellenőrző kérdések

## Slide 15
AI & Condition Monitoring
Mesterséges intelligencia & Állapotfelügyelet
Predictive Maintenance
Prediktív karbantartás
Historian & SCADA
Történeti adatbázis & Felügyelet
PLC / MES / ERP
Vezérlés & Irányítási rendszerek
IIoT & OPC UA
Ipar 4.0 hálózat & Kommunikáció
RUL (Remaining Useful Life)
Hátralévő hasznos élettartam
Szakkifejezések és rövidítések

## Slide 16
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
Következő hét: 30. hét
Kiberbiztonság az ipari automatizálásban (Industrial Cybersecurity)
Hogyan védjük meg az ipari hálózatokat, a PLC-ket és a kritikus infrastruktúrákat a kiberfenyegetésektől és támadásoktól?

## Slide 17
https://smartdev.com/wp-content/uploads/2024/09/1708931920144.jpeg
Source: smartdev.com
Image Sources