## Slide 1
Integrált Automatika Program (IAP)
PLC Alapismeretek – 30. hét Kiberbiztonság az ipari automatizálásban – Zero Trust és IEC 62443

## Slide 2
Fő kérdés
Hogyan védhetők meg a PLC-k, HMI-k és SCADA rendszerek a kibertámadásokkal szemben a mai nyitott, összekapcsolt ipari környezetben?
Fő fejlesztők
IEC, ISA, Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Cisco és Fortinet szabványosítási és technológiai úttörői.
Evolúció
A zárt PLC-hálózatoktól eljutottunk a felhőkapcsolattal rendelkező intelligens üzemekig, ahol a kiberbiztonság már nem extra funkció, hanem alapkövetelmény.
•
Elszigetelt rendszerek: Fizikai védelemre hagyatkozás.
•
Modern kor: IP-alapú kommunikáció, külső elérések, fejlett kártevők (pl. Stuxnet).
A világ nagy kérdése és a technika története

## Slide 3
1970
Zárt PLC-rendszerek (légtér-szigetelés)
1990
Ethernet megjelenése az iparban
2010
Célzott ipari kiber-támadások
2013
IEC 62443 szabvány elterjedése
Napjaink
Zero Trust architektúra bevezetése
Az ipari kiberbiztonság idővonala

## Slide 4
Célok és Alapelvek
Az ipari rendszerek biztonságának három alappillére:
Tanulási célok
Az ipari kiberbiztonság, a Zero Trust szemlélet és az IEC 62443 szabvány alapelveinek teljes körű megismerése és mérnöki szintű alkalmazása.
•
Bizalmasság (Confidentiality): Az adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá.
•
Sértetlenség (Integrity): A vezérlési parancsok és adatok megmásíthatatlansága.
•
Rendelkezésre állás (Availability): A gyártás folyamatos, leállásmentes biztosítása (kritikus az OT-ben!).
Fókuszban:
Elméleti alapok: A CIA Triász az iparban

## Slide 5
A hagyományos kerületvédelmi (perimeter-based) biztonság ma már nem elegendő. A Zero Trust modell alapelve, hogy semmit sem tekintünk megbízhatónak alapértelmezés szerint – még a belső hálózaton belül sem.
Fő elemek:
•
Hitelesítés és szigorú MFA
•
Jogosultságkezelés (Least Privilege)
•
Folyamatos munkamenet-ellenőrzés
Architekturális elemek
Minden felhasználót és eszközt minden hozzáféréskor hitelesíteni és vizsgálni kell.
•
Mikro-szegmentálás: Hálózatok szétválasztása zónákra, közvetlen átjárások tiltása.
•
Naplózás és monitorozás: Minden esemény valós idejű elemzése, anomália-detekció.
Zero Trust szemlélet: „Soha ne bízz, mindig ellenőrizz!”

## Slide 6
Fő területek
Az ipari automatizálási és vezérlőrendszerek (IACS) kiberbiztonságának nemzetközi szabványa.
Hét alapvető követelmény (FR)
•
Általános alapelvek és fogalmak
•
Biztonsági folyamatok (Policy & Management)
•
Rendszerszintű követelmények (System)
•
Ezközszintű követelmények (Component)
1.
Azonosítás és hitelesítés (UA)
2.
Jogosultságkezelés (UC)
3.
Rendszerintegritás (SI)
4.
Adatbizalmasság (DC)
5.
Adatforgalom korlátozása (RDF)
6.
Eseménykezelés (TRE)
7.
Rendelkezésre állás (RA)
IEC 62443 szabványcsalád részletesen

## Slide 7
Ajánlott hálózati felépítés
Szegmentálás előnyei
A zónákra osztás (Zoning) és csatornák korlátozása (Conduits) gátat szab a támadások oldalirányú terjedésének (lateral movement).
•
Ha egy vállalati gép fertőződik, a PLC-k védve maradnak.
•
A kritikus folyamatok elkülönülnek az irodai hálózattól.
Zónák és kommunikációs csatornák (Zones & Conduits)

## Slide 8
Hogyan működik a háttérben?
Biztonságos távelérés folyamata:
Minden hozzáférést hitelesíteni és naplózni kell!
Ipari esettanulmány
Forgatókönyv: Egy külsős karbantartó csak VPN-en keresztül, többfaktoros hitelesítéssel (MFA) és időbélyeggel ellátott jogosultsággal érheti el a kritikus PLC-t.
•
Minden módosítás automatikus naplózásra kerül a SIEM rendszerben.
•
A munkamenet végeztével a hozzáférés azonnal megszűnik.
Biztonság a gyakorlatban: Esettanulmány

## Slide 9
Laborfeladat
Tervezzen biztonságos hálózati architektúrát egy gyártósor számára, amely tartalmazza:
Tervezési példa – Zónák
Osszon fel egy üzemet alábbi zónákra:
Jelölje a közöttük lévő szűrőket (Firewall / Conduits).
•
PLC és HMI eszközök elszigetelését
•
SCADA felügyeleti réteget
•
Központi tűzfalat és DMZ-t
•
Zóna 1: Vállalati irodák (Enterprise)
•
Zóna 2: Felügyelet és Historian (SCADA)
•
Zóna 3: Vezérlési sziget (PLC, I/O busz)
Laborfeladat és Tervezési Példa

## Slide 10
⚠️ Tipikus hibák
🔧 Műhelytitok
A legtöbb ipari biztonsági incidens nem "High-Tech" hackertámadás, hanem egyszerű konfigurációs, jogosultsági vagy emberi hibára vezethető vissza.
•
Gyári alapértelmezett jelszavak használata a PLC-n és HMI-n.
•
Minden kezelő "rendszergazda" jogosultsággal bír.
•
Hiányzó firmware frissítések (ismeretlen sebezhetőségek).
•
A PLC közvetlen, védelem nélküli internetkapcsolata.
Műhelytitok és Tipikus Hibák

## Slide 11
IAA Mesterfeladat
Tervezzen IEC 62443 elvei szerint felépített biztonságos PLC-hálózatot egy vegyipari reaktor vezérléséhez, és részletesen mutassa be, hogyan érvényesül benne a Zero Trust szemlélet!
Gondolkodjunk mérnökként!
„A biztonság nem egy egyszeri termék, hanem egy folyamatos mérnöki tevékenység.”
„A digitalizáció csak akkor érték, ha a rendszereinket ugyanolyan tudatosan védjük is.”
IAA Mesterfeladat és Mérnöki Szemlélet

## Slide 12
❓ Önellenőrző kérdések
📖 Főbb szakkifejezések
1.
Mit jelent a Zero Trust modell?
2.
Mi az IEC 62443 szabvány célja?
3.
Mi a DMZ szerepe az ipari hálózatban?
4.
Miért fontos a hálózati szegmentálás?
5.
Mi az MFA és miért kritikus?
IEC 62443: Ipari kiberbiztonsági szabványsorozat
Zero Trust: Soha ne bízz, mindig ellenőrizz
DMZ: Demilitarizált zóna
VPN: Virtual Private Network
MFA: Multi-Factor Authentication
Önellenőrző kérdések és Szakkifejezések

## Slide 13
🔜 Következő hét (31. hét)
Az ipari kommunikáció jövője – 5G, Edge Computing és mesterséges intelligencia
Integrált Automatika Akadémia (IAA) © 2026