## Slide 1
VILLAMOS ALAPISMERETEK
A villamos energia útja
Az erőműtől a fogyasztóig
1. HÉT
5 × 45 PERC
A jó villanyszerelő nemcsak a vezetéket látja, hanem az egész energiaellátási rendszert.
IAP • Integrált Automatika Program • 10. évfolyam

## Slide 2
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
02
A hét végére rendszerben látod az energiaellátást
1. hét • Az energia útja
•
felidézed a 9. évfolyam legfontosabb villamos alapjait
•
követed az energia útját a termeléstől a fogyasztóig
•
azonosítod a fő feszültségszinteket és hálózati állomásokat
•
felismered a legfontosabb mérőműszereket
•
megfogalmazod a villanyszerelő felelősségét

## Slide 3
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
03
Az energia hét állomáson jut el a fogyasztóig
A feszültség mindig a hálózati feladathoz igazodik
1. hét • Az energia útja
ERŐMŰ
termelés
→
400 kV
átvitel
→
ALÁLLOMÁS
kapcsolás
→
120 kV
elosztás
→
20–22 kV
középfesz.
→
20/0,4 kV
transzformálás
→
FOGYASZTÓ
230/400 V
Rendszerszemlélet
Minden állomásnak külön feladata van, de csak együtt biztosítják a folyamatos és biztonságos energiaellátást.

## Slide 4
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
04
A nagyobb feszültség kisebb veszteséget tesz lehetővé
1. hét • Az energia útja
Kis feszültség
nagyobb áram
nagyobb I²R veszteség
Nagy feszültség
kisebb áram
kisebb vezetékveszteség
P = U · I
P = U · I
Azonos teljesítmény mellett U növelése I csökkenését eredményezi.

## Slide 5
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
05
A villanyszerelő a fogyasztói hálózat biztonságáért felel
1. hét • Az energia útja
SZERELÉS
vezetékek, kötések, készülékek
VÉDELEM
kismegszakító, ÁVK, PE
MÉRÉS
ellenőrzés megfelelő műszerrel
HIBAKERESÉS
ok feltárása, nem találgatás
DOKUMENTÁLÁS
mérési eredmény és változás rögzítése

## Slide 6
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
06
Minden mérési feladathoz megfelelő műszer tartozik
1. hét • Az energia útja
Digitális multiméter
U, I, R, folytonosság
Lakatfogó
áram bontás nélkül
Kétpólusú vizsgáló
feszültség jelenléte
Szigetelésvizsgáló
szigetelési ellenállás
Hurokimpedancia-mérő
hibahurok ellenőrzése
Fázissorrend-mérő
háromfázisú sorrend

## Slide 7
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
07
A biztonságos mérés a bekapcsolás előtt kezdődik
1. hét • Az energia útja
1
Műszer és vezeték ellenőrzése
→
2
Mérési mód kiválasztása
→
3
Mérőzsinór helyes aljzatban
→
4
Várható értékhez illő tartomány
→
5
Eredmény rögzítése és értékelése
Ezen a gyakorlaton csak 1,5 V-os, 9 V-os és biztonságos 12 V-os forráson mérünk.

## Slide 8
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
08
Az öt tanóra egy teljes szakmai munkafolyamatot épít fel
1. hét • Az energia útja
1
1
ALAPOK
Mitől lesz jó szakember?
2
2
RENDSZER
Az energia útja és feszültségszintek
3
3
MŰSZEREK
Felismerés, rendeltetés, biztonság
4
4
MÉRÉS
1,5 V • 9 V • 12 V • polaritás
5
5
PROJEKT
Folyamatábra egy családi házig

## Slide 9
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
09
A csoportprojektben láthatóvá válik az egész rendszer
1. hét • Az energia útja
Feladat
Készítsetek folyamatábrát az erőműtől egy családi ház fogyasztójáig.
•
helyes sorrend
•
400 kV • 120 kV • 20–22 kV • 0,4 kV
•
transzformálási pontok
•
minden állomás feladata
•
a villanyszerelő kapcsolódási helyei
A rajz legyen áttekinthető és bemutatható.

## Slide 10
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
10
Öt kérdésből kiderül, összeállt-e a kép
1. hét • Az energia útja
•
Mekkora a kisfeszültségű hálózat névleges feszültsége?
•
Mi a transzformátor feladata?
•
Miért alkalmazunk nagyfeszültségű átvitelt?
•
Mire használható a digitális multiméter?
•
Miért fontos a szabványok betartása?
A jó szakember mér, ellenőriz, dokumentál – és csak utána dönt.