## Slide 1
VILLAMOS ALAPISMERETEK
Villamos töltések
Sztatikus elektromosság és elektromos tér
2. HÉT
5 × 45 PERC
Először megfigyeljük a jelenséget, utána keressük rá a magyarázatot.
IAP • Integrált Automatika Program • 10. évfolyam

## Slide 2
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
02
A lufi a láthatatlan elektromos kölcsönhatást mutatja
2. hét • Villamos töltések
1
Dörzsöld meg
2
Közelítsd a falhoz
3
Figyeld meg
Miért marad ott?
A dörzsölés töltésszétválást hoz létre. A feltöltött lufi elektromos tere a fal töltéseit kissé átrendezi, ezért vonzóerő jelenik meg.

## Slide 3
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
03
Az atom három részecskéje közül az elektron mozdul el
2. hét • Villamos töltések
pozitív (+)
PROTON
atommag
semleges (0)
NEUTRON
atommag
negatív (−)
ELEKTRON
elektronfelhő
Semleges atomban a protonok és elektronok száma megegyezik.

## Slide 4
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
04
A töltés jele Q, mértékegysége a coulomb
2. hét • Villamos töltések
Q
elektromos töltés
mértékegység: C
e = 1,602 × 10⁻¹⁹ C
az elemi töltés nagysága
Egy test akkor töltött, ha a protonok és elektronok száma nem egyenlő.

## Slide 5
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
05
Azonos töltések taszítják, az ellentétesek vonzzák egymást
2. hét • Villamos töltések
+ ↔ +
− ↔ −
TASZÍTÁS
+ →← −
VONZÁS

## Slide 6
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
06
A töltés elektromos teret hoz létre maga körül
2. hét • Villamos töltések
+
+
→
→
→
→
→
−
Az erővonalak iránya a pozitív töltéstől a negatív töltés felé mutat.
Sűrűbb erővonalak → erősebb elektromos tér

## Slide 7
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
07
Coulomb törvénye megmutatja, mitől változik az erő
2. hét • Villamos töltések
F = k · |Q₁ · Q₂| / r²
Q kétszeres
→
F kétszeres
mindkét Q kétszeres
→
F négyszeres
r kétszeres
→
F negyedére csökken
r háromszoros
→
F kilencedére csökken

## Slide 8
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
08
Három egyszerű kísérlet ugyanazt a jelenséget bizonyítja
2. hét • Villamos töltések
1
PAPÍRDARABOK
feltöltött műanyag vonalzó
2
ALUMÍNIUMDOBOZ
mozgás érintés nélkül
3
VÍZSUGÁR
eltérítés elektromos térrel
A feltöltött test érintés nélkül is erőt gyakorolhat más testekre.

## Slide 9
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
09
Az ESD láthatatlanul is tönkreteheti az elektronikát
2. hét • Villamos töltések
CSUKLÓPÁNT
azonos potenciál
ESD-ALÁTÉT
szabályozott elvezetés
FÖLDELÉSI PONT
biztos elvezetési út
ESD-CSOMAGOLÁS
védelem tároláskor
Az érzékeny alkatrészt csak ESD-védett munkahelyen kezeljük.

## Slide 10
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
10
ATEX-térben egy sztatikus szikra gyújtóforrás lehet
2. hét • Villamos töltések
SZIKRA + GYÚLÉKONY KÖZEG = ROBBANÁSVESZÉLY
•
megfelelő földelés és potenciálkiegyenlítés
•
vezetőképes vagy antisztatikus eszközök
•
a feltöltődés megelőzése és ellenőrzése
•
szabályos ESD- és ATEX-munkafegyelem
A sztatikus elektromosság egyszerre fizikai jelenség és munkavédelmi kérdés.

## Slide 11
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
11
Hét kérdésből kiderül, összeállt-e a kép
2. hét • Villamos töltések
•
Miből áll az atom?
•
Mi az elektromos töltés?
•
Hogyan viselkednek azonos és különböző töltések?
•
Mi az elektromos tér?
•
Mit mond ki Coulomb törvénye?
•
Mi az ESD, és miért veszélyes?
•
Miért kritikus a sztatikus szikra ATEX-környezetben?
Megfigyelés → magyarázat → biztonságos szakmai döntés