## Slide 1
VILLAMOS ALAPISMERETEK
Az elektromos áram
Az áramerősség és az első árammérés
3. HÉT
5 × 45 PERC
A villamos energia akkor válik hasznossá, amikor a töltések mozgásba kezdenek.
IAP • Integrált Automatika Program • 10. évfolyam

## Slide 2
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
02
Mi történik a vezetékben, amikor felkapcsoljuk a lámpát?
3. hét • Az elektromos áram
NYITOTT
nincs folytonos út
áram: 0 A
ZÁRT
folytonos vezető út
töltések rendezett mozgása
Az elektromos áram rendezett töltésmozgás.

## Slide 3
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
03
Három feltétel együtt hozza létre az elektromos áramot
3. hét • Az elektromos áram
1
TÖLTÉSHORDOZÓ
fémben: elektron
2
FESZÜLTSÉG
mozgató elektromos tér
3
ZÁRT ÚT
folyamatos áramkör
Ha bármelyik feltétel hiányzik, nem folyik áram.

## Slide 4
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
04
A hagyományos áramirány ellentétes az elektronok mozgásával
3. hét • Az elektromos áram
+
HAGYOMÁNYOS ÁRAMIRÁNY → → → → →
−
+
ELEKTRONÁRAMLÁS ← ← ← ← ←
−
Rajzokon és számításokban a hagyományos áramirányt használjuk.

## Slide 5
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
05
Az áramerősség megmutatja, mennyi töltés halad át időegység alatt
3. hét • Az elektromos áram
I = Q / t
I
áramerősség
amper (A)
Q
töltés
coulomb (C)
t
idő
másodperc (s)

## Slide 6
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
06
Volta első tartós áramforrása megnyitotta az utat a mérésekhez
3. hét • Az elektromos áram
1800
VOLTA-OSZLOP
folyamatos egyenáramú áramforrás
•
tartósan vizsgálható elektromos jelenségek
•
az áramkörök tudományos kutatása
•
az elektrokémia fejlődése
•
a volt (V) Volta nevét őrzi
Alessandro Volta • 1745–1827

## Slide 7
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
07
Az ampermérő mindig az áram útjába kerül
Sorosan kötjük, hogy ugyanaz az áram folyjon át rajta
3. hét • Az elektromos áram
FORRÁS
→
KAPCSOLÓ
→
A
→
ELLENÁLLÁS
→
LED
Árammérő módban a műszert tilos közvetlenül a forrás két pólusára kapcsolni.

## Slide 8
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
08
A biztonságos árammérés öt ellenőrzéssel kezdődik
3. hét • Az elektromos áram
1
Kikapcsolt állapot
→
2
Soros bekötés
→
3
A/mA aljzat
→
4
Legnagyobb tartomány
→
5
Csak ezután bekapcsolás
Kapcsolást csak feszültségmentes állapotban módosítunk.

## Slide 9
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
09
Az előtétellenállás korlátozza az áramot és védi a LED-et
3. hét • Az elektromos áram
330 Ω
nagyobb áram
erősebb fény
680 Ω
közepes áram
közepes fény
1 kΩ
kisebb áram
gyengébb fény
Nagyobb ellenállás → kisebb áramerősség

## Slide 10
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
10
Az árammérés az ipari hibakeresés egyik alapja
3. hét • Az elektromos áram
MOTOR
túlterhelés vagy mechanikai szorulás
TÁPEGYSÉG
rendellenes fogyasztás vagy zárlat
VEZÉRLÉS
hibás kimenet vagy beavatkozó
KARBANTARTÁS
névleges és mért érték összevetése
A mért áram önmagában adat; a névleges értékkel összevetve diagnózis.

## Slide 11
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
11
Hat kérdésből kiderül, összeállt-e a kép
3. hét • Az elektromos áram
•
Mi az elektromos áram?
•
Mely három feltétel szükséges a létrejöttéhez?
•
Mi a különbség a két áramirány között?
•
Mit fejez ki az áramerősség?
•
Miért kell az ampermérőt sorosan kötni?
•
Mitől változott a LED áramfelvétele a gyakorlatban?
Következő hét: a villamos feszültség