## Slide 1
VILLAMOS ALAPISMERETEK
A villamos feszültség
Mi készteti mozgásra az elektronokat?
4. HÉT
5 × 45 PERC
Energia nélkül nincs mozgás, feszültség nélkül nincs áram.
IAP • Integrált Automatika Program • 10. évfolyam

## Slide 2
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
02
Két egyforma elem közül csak az egyik képes munkát végezni
4. hét • A villamos feszültség
ÚJ ELEM
1,5 V körüli feszültség
képes áramot létrehozni
LEMERÜLT ELEM
lecsökkent feszültség
terhelés alatt nem működik megfelelően
A különbség kívülről nem látható — mérni kell.

## Slide 3
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
03
A feszültség két pont elektromos állapota közötti különbség
4. hét • A villamos feszültség
U = W / Q
U
feszültség
volt (V)
W
energia
joule (J)
Q
töltés
coulomb (C)
A feszültség megmutatja az egységnyi töltésre jutó energiát.

## Slide 4
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
04
A víztorony segít különválasztani a feszültséget és az áramot
4. hét • A villamos feszültség
MAGASSÁG
→
potenciálkülönbség
VÍZNYOMÁS
→
feszültség
VÍZÁRAMLÁS
→
elektromos áram
CSŐ
→
vezető
SZELEP
→
kapcsoló
Feszültség nyitott áramkörben is lehet — áram csak zárt körben folyik.

## Slide 5
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
05
A feszültségforrások különböző energiákat alakítanak át
4. hét • A villamos feszültség
AA ELEM
1,5 V
kémiai → villamos
AKKUMULÁTOR
12 V
kémiai ↔ villamos
TÁPEGYSÉG
24 V DC
szabályozott villamos
GENERÁTOR
hálózati rendszer
mechanikai → villamos

## Slide 6
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
06
A voltmérő a vizsgált két pont közé, párhuzamosan kapcsolódik
4. hét • A villamos feszültség
FORRÁS
→
FOGYASZTÓ
←──────────────┐
V
VOLTMÉRŐ
└──────────────→
A voltmérő nagy belső ellenállású, ezért csak kis áramot vesz fel.

## Slide 7
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
07
A helyes multiméter-beállítás öt lépésből áll
4. hét • A villamos feszültség
1
Fekete: COM
→
2
Piros: V/Ω
→
3
DC V mód
→
4
Nagy tartomány
→
5
Párhuzamos mérés
Ismeretlen feszültségnél a legnagyobb méréshatárral kezdünk.

## Slide 8
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
08
A feszültségszint mindig a feladathoz igazodik
4. hét • A villamos feszültség
5 V DC
USB és elektronika
24 V DC
ipari vezérlés
230 V AC
háztartási hálózat
400 V AC
háromfázisú ipar
Más feszültségszint → más veszély, védelem és mérési eljárás.

## Slide 9
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
09
A mérés akkor értékes, ha a névleges értékkel összehasonlítjuk
4. hét • A villamos feszültség
AA elem
1,5 V
→
új vagy lemerült?
9 V-os elem
9 V
→
megfelelő a terheléshez?
USB-forrás
5 V
→
szabályozott kimenet?
Tápegység
12/24 V
→
beállítás és stabilitás?
Becsüld meg → mérd meg → rögzítsd → értékeld

## Slide 10
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
10
A biztonsági határ a kisfeszültségű gyakorlatnál van
4. hét • A villamos feszültség
TANULÓI MÉRÉS
•
AA és 9 V-os elem
•
5 V USB-forrás
•
12/24 V DC oktatói tápegység
NEM TANULÓI GYAKORLAT
•
230 V hálózat
•
400 V ipari hálózat
•
adapter primer oldala
Jogosultság, megfelelő műszer és eljárás nélkül nem mérünk hálózati feszültséget.

## Slide 11
IAP • 10. ÉVFOLYAM • VILLAMOS ALAPISMERETEK
11
Hat kérdésből kiderül, összeállt-e a kép
4. hét • A villamos feszültség
•
Mi a villamos feszültség szerepe?
•
Mi a jele és mértékegysége?
•
Mit mutat a víztorony-hasonlat?
•
Milyen feszültségforrásokat ismersz?
•
Miért kötjük párhuzamosan a voltmérőt?
•
Miért fontos a helyes multiméter-beállítás?
Következő hét: ellenállás és Ohm törvénye