## Slide 1
IAP
Az ellenállás és
Ohm törvénye
5. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
R
ellenállás
„Nem minden vezető engedi egyformán az áram útját.”
Notes: A témát ne képlettel kezdjük. Induljunk a megfigyelésből: miért világít eltérően két azonos LED?
Heti cél: az ellenállás szerepének megértése és az Ohm-törvény alapgondolatának felfedezése.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 2
Ugyanaz a forrás, mégis más fényerő
02
220 Ω
kisebb ellenállás
nagyobb áram
erősebb fény
1 kΩ
nagyobb ellenállás
kisebb áram
halványabb fény
A különbség oka: megváltoztattuk az áram útjának ellenállását.
Notes: Mutasd be a két áramkört, de még ne írd fel a képletet.
Kérdés: Ha a 9 V-os elem és a LED azonos, mi változott meg?
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 3
Az ellenállás szabályozza az áramot
03
Az elektromos ellenállás azt fejezi ki, hogy egy vezető vagy alkatrész mennyire akadályozza a töltések rendezett mozgását.
Jele
R
Mértékegysége
ohm
Jele
Ω
Nagyobb R → kisebb I | Kisebb R → nagyobb I
Notes: Vezesd be az R jelet és az ohm mértékegységet.
Az összefüggést először szavakkal rögzítsük.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 4
Georg Simon Ohm mérhető kapcsolatot talált
04
1789–1854
Német fizikus, aki kísérletekkel vizsgálta a feszültség, az áramerősség és az ellenállás kapcsolatát.
U
R · I
Az ellenállás mértékegysége az ő nevét őrzi.
Notes: Rövid történelmi blokk. A hangsúly azon legyen, hogy Ohm kísérleti kapcsolatot fogalmazott meg, nem pusztán egy képletet.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 5
Ohm törvénye háromféleképpen használható
05
ÁRAMERŐSSÉG
I = U / R
A
FESZÜLTSÉG
U = R · I
V
ELLENÁLLÁS
R = U / I
Ω
Mindig írjuk fel az adatokat, váltsuk át a mértékegységeket, majd helyettesítsünk!
Notes: Most jelenik meg először a képlet, miután a tanulók a kísérletből már értik a kapcsolatot.
Emeld ki a kΩ → Ω és mA → A átváltást.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 6
Egy rövid számítás megmutatja a kapcsolatot
06
Adatok
U = 12 V
R = 1 kΩ = 1000 Ω
I = U / R
I = 12 V / 1000 Ω
I = 0,012 A = 12 mA
Válasz: az áramkörben 12 mA áram folyik.
Notes: Haladj lépésenként: adatok, átváltás, képlet, helyettesítés, eredmény, válasz.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 7
A mérés előtt becslünk, utána bizonyítunk
07
1
LED polaritásának ellenőrzése
2
220 Ω-os kör megépítése
3
Fényerő és áram mérése
4
Feszültségmentes átalakítás
5
1 kΩ-os kör mérése
6
Mért és számított érték összevetése
Notes: A tanulók először becsüljék meg, melyik körben várnak nagyobb áramot.
Átépítés csak leválasztott feszültségforrás mellett.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 8
A LED-et mindig előtétellenállás védi
08
BIZTONSÁGI DÖNTÉS
LED-et soha nem kötünk közvetlenül a feszültségforrásra.
Csak törpefeszültségű, 9 V-os mérőkört használunk.
Átépítés előtt leválasztjuk a forrást.
A biztonság nem külön feladat: minden kapcsolás része.
Notes: Ezt a diát ne siessük el. A LED közvetlen bekötése tiltott.
Hálózati feszültséget a tanulói kísérletben nem használunk.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 9
Az ellenállás minden ipari elektronikában jelen van
09
PLC-k bemeneti és kimeneti körei
Érzékelők és jelátalakítók
Tápegységek és mérőáramkörök
Frekvenciaváltók és vezérlések
Szerepe: áramkorlátozás • feszültségosztás • jelillesztés • mérés • védelem
Notes: Kapcsold a tanultakat a műhelyben és ipari berendezésekben látott alkatrészekhez.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 10
Mit vigyél haza mára?
01
Az ellenállás jele R, mértékegysége Ω.
02
Nagyobb ellenállás azonos feszültségnél kisebb áramot eredményez.
03
Ohm törvénye összekapcsolja U, I és R mennyiségét.
04
A LED-et előtétellenállással védjük.
Következő hét: az első számítások és mérések
Notes: Zárásként kérj rövid tanulói összefoglalást.
Következő héten számítási és mérési feladatokban alkalmazzuk az Ohm-törvényt.
[Sources]
- 05.Ellenallas_es_Ohm_torvenye_.docx (felhasználó által biztosított forrás)