## Slide 1
IAP
Ohm törvényének
gyakorlati alkalmazása
6. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
U I R
számol • mér • ellenőriz
A képlet akkor válik tudássá, amikor a mérés is igazolja.
Notes: Heti cél: két ismert adatból kiszámítani a harmadikat, majd méréssel ellenőrizni.
Indítsunk egy gyors kérdéssel: mit kell tudnunk egy áramkör áramának meghatározásához?
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 2
Három mennyiség egyetlen kapcsolatban
02
FESZÜLTSÉG
U
volt • V
ÁRAMERŐSSÉG
I
amper • A
ELLENÁLLÁS
R
ohm • Ω
Két ismert adatból mindig meghatározható a harmadik.
Notes: Ismételjük át a jeleket és mértékegységeket.
Kérj példát arra, hol találkoztak már U, I és R adatokkal.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 3
A képletet a keresett mennyiség választja ki
03
I-t keresem
I = U / R
A
U-t keresem
U = R · I
V
R-t keresem
R = U / I
Ω
Előbb a kérdést olvasd el, csak utána válassz képletet!
Notes: Ne a képletháromszög bemagolása legyen a cél, hanem a keresett mennyiség felismerése.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 4
Az öt lépés megakadályozza a tipikus hibákat
04
1
Adatok felírása
2
Mértékegység-átváltás
3
Képlet kiválasztása
4
Behelyettesítés
5
Eredmény és válasz
Notes: Minden táblai példát ugyanebben az öt lépésben oldjunk meg.
Külön hangsúly: kΩ → Ω és mA → A.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 5
Példa: áramerősséget számítunk
05
Adatok
U = 24 V
R = 120 Ω
I = U / R
I = 24 V / 120 Ω
I = 0,2 A
Válasz: az áramkörben 0,2 A áram folyik.
Notes: A mértékegység itt már alapegységben van.
Kérd meg a tanulókat, hogy becsüljék meg az eredmény nagyságrendjét.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 6
A vezeték méretei és anyaga is számít
06
Hossz nő
→
R nő
Keresztmetszet nő
→
R csökken
Hőmérséklet nő
→
R fémeknél általában nő
Azonos méretű réz- és alumíniumvezető ellenállása eltér.
Notes: Mutass két eltérő hosszúságú és keresztmetszetű vezetékmintát, ha rendelkezésre áll.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 7
Három méréshez három helyes bekötés kell
07
FESZÜLTSÉG
V
párhuzamosan
ÁRAMERŐSSÉG
A
sorosan
ELLENÁLLÁS
Ω
feszültségmentesen
A műszer bekötése a mérés része – és biztonsági döntés.
Notes: Demonstráld a műszervezetékek megfelelő aljzatát is.
Árammérésnél induljunk a legnagyobb méréshatárról.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 8
Árammérőt nem kötünk közvetlenül a forrásra
08
VESZÉLYES HIBA
Az ampermérő közvetlen párhuzamos bekötése rövidzárlatot okozhat.
Ellenállást csak kikapcsolt, leválasztott áramkörben mérünk.
Átépítés előtt mindig kapcsold ki a tápegységet.
Notes: Ezt a diát a labor előtt közösen mondassuk vissza.
A tanulói mérés csak törpefeszültségen történjen.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 9
A számított és mért értéknek közel kell lennie
09
Eltérést okozhat
az ellenállás tűrése
a műszer pontossága
érintkezési és vezetékellenállás
a tápfeszültség ingadozása
R = U / I
mérésből számítva
névleges ↔ mért ↔ számított
Nem a tökéletes egyezés a cél, hanem az eltérés magyarázata.
Notes: A laborban minden mérési ponthoz számítsák ki R értékét.
Beszéljük meg, hogy a kis eltérés természetes, a nagy eltérés hibára utalhat.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 10
Mit vigyél haza mára?
01
A keresett mennyiség alapján választok képletet.
02
Számítás előtt átváltom a mértékegységeket.
03
A voltmérő párhuzamos, az ampermérő soros.
04
A számított eredményt méréssel ellenőrzöm.
Következő hét: soros és párhuzamos ellenálláskapcsolások
Notes: Zárásként kérj egy rövid számítási és egy bekötési szabályt minden tanulótól.
[Sources]
- 06. Ohm_törvény_gyakorlati_alkalmazása.docx (felhasználó által biztosított forrás)