## Slide 1
IAP
Soros
ellenálláskapcsolások
7. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
R₁ + R₂
egyetlen áramút
Az áram azonos, a feszültség megoszlik.
Notes: Heti cél: eredő, áram és részfeszültségek számítása és mérése.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 2
Soros körben csak egyetlen áramút van
02
ELSŐ ELEM
R₁
I₁ = I
MÁSODIK ELEM
R₂
I₂ = I
HARMADIK ELEM
R₃
I₃ = I
I = I₁ = I₂ = I₃
Notes: Az áram azonosságát az egyetlen áramúttal magyarázzuk.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 3
A soros eredő a részellenállások összege
03
KÉT ELEM
Rₑ = R₁ + R₂
Ω
HÁROM ELEM
Rₑ = R₁ + R₂ + R₃
Ω
ÁLTALÁNOSAN
Rₑ = ΣR
Ω
Az eredő mindig nagyobb bármelyik részellenállásnál.
Notes: Példa: 100 Ω + 220 Ω + 330 Ω = 650 Ω.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 4
A soros kör számítása öt lépésben
04
1
Részellenállások felírása
2
Eredő kiszámítása
3
Teljes áram meghatározása
4
Részfeszültségek számítása
5
Összeg ellenőrzése
Notes: A megoldási sorrendet minden példánál tartsuk meg.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 5
Példa: eredőből számítjuk az áramot
05
U = 13 V
R₁ = 100 Ω
R₂ = 220 Ω
R₃ = 330 Ω
Rₑ = 650 Ω
I = 13 V / 650 Ω
I = 0,02 A = 20 mA
Ugyanez az áram folyik mindhárom ellenálláson.
Notes: Eredő után Ohm törvényét alkalmazzuk a teljes körre.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 6
A feszültség az ellenállások arányában oszlik meg
06
R₁ = 100 Ω
U₁ = 2,0 V
kisebb esés
R₂ = 220 Ω
U₂ = 4,4 V
közepes esés
R₃ = 330 Ω
U₃ = 6,6 V
nagyobb esés
Nagyobb ellenálláson ugyanazon áram mellett nagyobb feszültség esik.
Notes: Használjuk minden elemre az Uₙ = Rₙ · I képletet.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 7
Kirchhoff huroktörvénye ellenőrzi az eredményt
07
ELSŐ ESÉS
U₁
2,0 V
MÁSODIK ESÉS
U₂
4,4 V
HARMADIK ESÉS
U₃
6,6 V
U = U₁ + U₂ + U₃ = 13,0 V
Notes: A részfeszültségek összege közelítse a forrásfeszültséget.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 8
Szakadáskor az egész soros kör leáll
08
EGYETLEN ÁRAMÚT
Ha bármelyik elem vagy vezeték megszakad,
az áram mindenhol nulla lesz.
Ellenállást csak feszültségmentes körben mérünk.
Átépítés előtt mindig kapcsold ki a tápegységet.
Notes: A labor csak törpefeszültségen történjen.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 9
A mérés három szabályt igazol
09
Rₑ ≈ R₁ + R₂ + R₃
I minden soros pontban azonos
U ≈ U₁ + U₂ + U₃
A számított és mért érték kis eltérése természetes.
Notes: A laborjegyzőkönyvben mindhárom összefüggést külön ellenőrizzük.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 10
Mit vigyél haza mára?
01
Soros körben ugyanaz az áram folyik minden elemben.
02
Az eredő a részellenállások összege.
03
A feszültség megoszlik az ellenállások között.
04
A részfeszültségek összege a forrásfeszültség.
Következő hét: párhuzamos ellenálláskapcsolások
Notes: Zárásként mondassuk vissza a három alapösszefüggést.
[Sources]
- 07.Soros_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)