## Slide 1
IAP
Párhuzamos
ellenálláskapcsolások
8. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
R₁ ∥ R₂
több áramút
A feszültség azonos, az áram megoszlik.
Notes: Heti cél: eredő, áram és részfeszültségek számítása és mérése.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 2
Párhuzamos körben több áramút van
02
ELSŐ ÁG
R₁
U₁ = U
MÁSODIK ÁG
R₂
U₂ = U
HARMADIK ÁG
R₃
U₃ = U
U = U₁ = U₂ = U₃
Notes: A feszültség azonosságát a közös csomópontokkal magyarázzuk.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 3
A párhuzamos eredő kisebb minden ágellenállásnál
03
KÉT ÁG
Rₑ = R₁·R₂ / (R₁+R₂)
Ω
HÁROM ÁG
1/Rₑ = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃
Ω
ÁLTALÁNOSAN
1/Rₑ = Σ(1/R)
Ω
Az eredő mindig kisebb a legkisebb ágellenállásnál.
Notes: Példa: 220 Ω ∥ 330 Ω = 132 Ω.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 4
A párhuzamos kör számítása öt lépésben
04
1
Ágellenállások felírása
2
Eredő kiszámítása
3
Ágáramok meghatározása
4
Ágáramok összeadása
5
Csomóponti törvény ellenőrzése
Notes: A megoldási sorrendet minden példánál tartsuk meg.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 5
Példa: ágáramokból kapjuk az összáramot
05
U = 12 V
R₁ = 220 Ω
R₂ = 330 Ω
Rₑ = 132 Ω
I₁ = 54,5 mA; I₂ = 36,4 mA
I = I₁ + I₂ = 90,9 mA
Mindkét ágon ugyanaz a 12 V feszültség mérhető.
Notes: Eredő után Ohm törvényét alkalmazzuk a teljes körre.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 6
A kisebb ellenállású ágban nagyobb áram folyik
06
R₁ = 220 Ω
I₁ = 54,5 mA
nagyobb áram
R₂ = 330 Ω
I₂ = 36,4 mA
kisebb áram
ÖSSZESEN
I = 90,9 mA
ágáramok összege
Minden ág feszültsége azonos; az áram az ellenállással fordítottan arányos.
Notes: Használjuk minden elemre az Uₙ = Rₙ · I képletet.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 7
Kirchhoff csomóponti törvénye ellenőrzi az eredményt
07
ELSŐ ÁG
I₁
54,5 mA
MÁSODIK ÁG
I₂
36,4 mA
ÖSSZÁRAM
I
90,9 mA
I = I₁ + I₂ = 90,9 mA
Notes: Az ágáramok összege közelítse a forrásból kilépő áramot.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 8
Egy ág szakadása nem állítja le a többi ágat
08
TÖBB FÜGGETLEN ÁRAMÚT
Ha az egyik ág megszakad,
a többi ág tovább működik.
Ellenállást csak feszültségmentes körben mérünk.
Átépítés előtt mindig kapcsold ki a tápegységet.
Notes: A labor csak törpefeszültségen történjen.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 9
A mérés három párhuzamos szabályt igazol
09
Rₑ kisebb a legkisebb ágellenállásnál
U minden ágban azonos
I ≈ I₁ + I₂
A számított és mért érték kis eltérése természetes.
Notes: A laborjegyzőkönyvben mindhárom összefüggést külön ellenőrizzük.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)

## Slide 10
Mit vigyél haza mára?
01
Párhuzamos körben azonos a feszültség minden ágon.
02
Az eredő kisebb a legkisebb ágellenállásnál.
03
Az összáram az ágáramok összege.
04
Egy ág hibája nem állítja le a többi ágat.
Következő hét: vegyes ellenálláskapcsolások
Notes: Zárásként mondassuk vissza a három alapösszefüggést.
[Sources]
- 08.Parhuzamos_ellenallasok.docx (felhasználó által biztosított forrás)