## Slide 1
IAP
Vegyes
ellenálláskapcsolások
9. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
R₁ +
(R₂ ∥ R₃)
lépésenként
Jelöld, egyszerűsítsd, rajzold újra, majd számíts vissza.
Notes: Heti cél: a vegyes hálózat logikus egyszerűsítése és mérése.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 2
A vegyes hálózat kétféle részkapcsolásból épül
02
SOROS RÉSZ
azonos áram
R összeadódik
PÁRHUZAMOS RÉSZ
azonos feszültség
1/R összeadódik
TELJES HÁLÓZAT
több lépés
újrarajzolás
Nem az egész rajzra választunk egyetlen képletet.
Notes: Színekkel jelöljük a soros és párhuzamos részeket.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 3
Az egyszerűsítés mindig a legbelső résszel kezdődik
03
1
Jelöld a csomópontokat
2
Keresd a tiszta részkapcsolást
3
Számítsd ki a részeredőt
4
Rajzold újra a hálózatot
5
Ismételd, majd számíts vissza
Notes: A sorrend fontosabb, mint a gyorsaság.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 4
Példa: 100 Ω + (220 Ω ∥ 220 Ω)
04
1. LÉPÉS
220 Ω ∥ 220 Ω
110 Ω
2. LÉPÉS
100 Ω + 110 Ω
Rₑ = 210 Ω
3. LÉPÉS
I = 21 V / 210 Ω
0,10 A
Belülről kifelé egyszerűsítünk.
Notes: Minden lépés után rajzoljuk újra a kapcsolást.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 5
Visszaszámításkor fordított sorrendben haladunk
05
SOROS ELEM
U₁ = I·R₁
10 V
PÁRHUZAMOS RÉSZ
Uₚ = U − U₁
11 V
KÉT ÁG
I₂ = I₃ = Uₚ/220 Ω
0,05 A
A visszaszámítás ugyanazon az úton halad – csak visszafelé.
Notes: Soros résznél az áram, párhuzamos résznél a feszültség azonos.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 6
Kirchhoff mindkét törvénye ellenőrzi az eredményt
06
HUROK
U = U₁ + Uₚ
21 V = 10 V + 11 V
CSOMÓPONT
I = I₂ + I₃
0,10 A = 0,05 A + 0,05 A
KÖVETKEZTETÉS
mindkettő teljesül
a számítás helyes
Az ellenőrzés hibát jelez, mielőtt a mérésben keresnénk.
Notes: Most még ellenőrzésként használjuk; jövő héten önálló módszerként.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 7
A helyes kapcsolásfelismerés a döntő lépés
07
GYAKORI HIBA
Két elem nem soros, ha közös pontjukról másik ág is leágazik.
Két elem csak akkor párhuzamos, ha ugyanahhoz a két csomóponthoz kapcsolódik.
Átépítés és műszeráthelyezés előtt kapcsold ki a tápegységet.
Notes: A laborban csak törpefeszültséget használjunk.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 8
A mérés a teljes megoldási láncot igazolja
08
R₂ ∥ R₃ ≈ 110 Ω
Rₑ ≈ 210 Ω
U ≈ U₁ + Uₚ és I ≈ I₂ + I₃
Számítás → építés → mérés → összehasonlítás → magyarázat
Notes: A jegyzőkönyvben külön értékeljük a számított és mért eltérést.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)

## Slide 9
Mit vigyél haza mára?
01
A vegyes hálózatot részkapcsolásokra bontom.
02
Mindig a legegyszerűbb belső résszel kezdek.
03
Minden lépés után újrarajzolom a hálózatot.
04
Kirchhoff törvényeivel ellenőrzöm az eredményt.
Következő hét: Kirchhoff csomóponti és huroktörvénye
Notes: Zárásként kérj egy rövid egyszerűsítési stratégiát.
[Sources]
- 09.het_Vegyes_ellenallas_kapcsolasok_Kirchhoff.docx (felhasználói forrás)