## Slide 1
IAP
Kirchhoff
két törvénye
10. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
ΣI = 0
ΣU = 0
egyensúly
Csomópontban az áram, hurokban a feszültség marad egyensúlyban.
Notes: Heti cél: Kirchhoff két törvényének biztos alkalmazása.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 2
A hálózatot ágak, csomópontok és hurkok írják le
02
ÁG
két csomópont között
áramköri szakasz
CSOMÓPONT
legalább három ág
áramegyenlet
HUROK
zárt útvonal
feszültségegyenlet
Először jelöld a topológiát és a feltételezett irányokat.
Notes: Jelöljük külön színnel az ágakat, csomópontokat és hurkokat.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 3
A Kirchhoff-egyenlet felírása következetes sorrendet kíván
03
1
Jelöld az ágakat és csomópontokat
2
Vegyél fel áramirányokat
3
Írd fel a csomóponti egyenletet
4
Válassz hurokirányt és előjeleket
5
Oldd meg és ellenőrizd
Notes: Az irány tetszőleges, a következetesség kötelező.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 4
Kirchhoff I. törvénye: a csomóponti törvény
04
BEFOLYÓ
I
0,50 A
KIFOLYÓ 1
I₁
0,20 A
KIFOLYÓ 2
I₂ = I − I₁
0,30 A
I = I₁ + I₂; a töltés nem halmozódik fel.
Notes: A csomópontba befolyó és kifolyó áramokat külön jelöljük.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 5
Kirchhoff II. törvénye: a huroktörvény
05
FORRÁS
+U
+12 V
ELLENÁLLÁS
−U₁
−4 V
MÁSODIK ESÉS
−U₂
−8 V
+12 V − 4 V − 8 V = 0
Notes: A zárt hurok feszültségeinek előjeles összege nulla.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 6
Az előjelválasztás következetességet kíván
06
FORRÁS
− pólustól + felé
feszültségnövekedés
ELLENÁLLÁS
az áram irányában
feszültségesés
NEGATÍV EREDMÉNY
ellentétes valódi irány
nem automatikus hiba
A felvett irány lehet tetszőleges, de menet közben nem változhat.
Notes: A negatív eredmény a feltételezett irány korrekcióját jelenti.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 7
A csomópont és a hurok nem ugyanazt adja össze
07
NE KEVERD ÖSSZE
Csomópontnál áramokat adunk össze.
Hurokban feszültségeket adunk össze, előjellel.
Átépítés és műszeráthelyezés előtt kapcsold ki a tápegységet.
Notes: A laborban csak törpefeszültséget használjunk.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 8
A mérés külön igazolja a két törvényt
08
I ≈ I₁ + I₂
U ≈ U₁ + U₂
eltérés = mérési bizonytalanság + alkatrésztűrés
Csomóponti mérés + hurokmérés = kettős ellenőrzés
Notes: A jegyzőkönyvben külön értékeljük a számított és mért eltérést.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)

## Slide 9
Mit vigyél haza mára?
01
Felismerem az ágakat, csomópontokat és hurkokat.
02
A csomópontban áramokat egyenlítek ki.
03
A hurokban előjeles feszültségösszeget írok.
04
A negatív eredményből a valódi irányra következtetek.
Következő hét: villamos teljesítmény, hatásfok és veszteségek
Notes: Zárásként mondassuk vissza mindkét törvényt.
[Sources]
- 10.Kirchhoff_torvenyei.docx (felhasználói forrás)