## Slide 1
IAP
Teljesítmény,
hatásfok, veszteség
11. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
P = U·I
E = P·t
energia
Nem minden felvett energia válik hasznos eredménnyé.
Notes: Heti cél: teljesítmény, energia, hatásfok és veszteség biztos számítása.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 2
A teljesítmény az energiaátadás sebessége
02
FESZÜLTSÉG ÉS ÁRAM
P = U·I
W
ÁRAM ÉS ELLENÁLLÁS
P = I²·R
W
FESZÜLTSÉG ÉS ELLENÁLLÁS
P = U²/R
W
A képletet mindig az ismert adatok alapján választjuk.
Notes: Mutassunk valós fogyasztói adattáblákat.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 3
A teljesítménytől az energiafogyasztásig
03
1
Írd fel a teljesítményt wattban
2
Váltsd át kilowattra
3
Szorozd meg az üzemidővel
4
Az eredményt kWh-ban add meg
5
Hasonlítsd össze a fogyasztókat
Notes: E = P·t; a teljesítmény és az energia nem ugyanaz.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 4
Példa: egy 60 W-os izzó napi fogyasztása
04
TELJESÍTMÉNY
60 W = 0,060 kW
0,060 kW
ÜZEMIDŐ
5 óra
5 h
ENERGIA
E = 0,060 kW · 5 h
0,30 kWh
A villanyszámlán az energia mértékegysége a kWh.
Notes: A W–kW és Wh–kWh átváltást külön hangsúlyozzuk.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 5
A hatásfok a hasznos rész arányát mutatja
05
FELVETT
Pfelvett
500 W
HATÁSFOK
η
90%
HASZNOS
Phasznos
450 W
Phasznos = η·Pfelvett
Notes: A valós hatásfok mindig 100% alatti.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 6
A veszteségi teljesítmény többnyire hővé alakul
06
FELVETT
500 W
100%
HASZNOS
450 W
90%
VESZTESÉG
50 W
10%
Pveszteség = Pfelvett − Phasznos
Notes: A veszteségi teljesítményt a felvett és hasznos különbségeként számítsuk.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 7
Teljesítmény és energia nem ugyanaz
07
MÉRTÉKEGYSÉG
Teljesítmény: W vagy kW.
Energia: J, Wh vagy kWh.
A mértékegység a fizikai mennyiség része.
Notes: A laborban csak törpefeszültséget használjunk.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 8
Az I²R veszteség gyorsan növekszik
08
I = 2 A → Pv = 4R
I = 4 A → Pv = 16R
az áram kétszerezése négyszeres melegedést okoz
Megfelelő keresztmetszet + jó kötés + túláramvédelem
Notes: A jegyzőkönyvben külön értékeljük a számított és mért eltérést.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)

## Slide 9
Mit vigyél haza mára?
01
Ki tudom választani a megfelelő teljesítményképletet.
02
Megkülönböztetem a teljesítményt és az energiát.
03
Ki tudom számítani a hatásfokot és a veszteséget.
04
Értem, miért melegszik a vezeték és a kötés.
Következő hét: villamos munka, energiaátalakítás és fogyasztás
Notes: Zárásként kérj egy teljesítmény- és egy energia-példát.
[Sources]
- 11.Teljesitmeny_hatasfok_veszteseg.docx (felhasználói forrás)