## Slide 1
IAP
Villamos munka,
energia és fogyasztás
12. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
W = E
E = P·t
fogyasztás
A teljesítmény a tempó, az energia az elfogyasztott mennyiség.
Notes: Heti cél: villamos munka, energiafogyasztás és költség biztos számítása.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 2
A villamos munka és energia ugyanazzal a képlettel számítható
02
TELJESÍTMÉNY ÉS IDŐ
E = P·t
Wh vagy J
FESZÜLTSÉG ÉS ÁRAM
E = U·I·t
Wh vagy J
KÖLTSÉG
E·egységár
Ft
Az időt és a teljesítményt összeillő mértékegységben használjuk.
Notes: Használjunk valós adattáblát és mintaszámlát.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 3
A teljesítménytől az fogyasztásfogyasztásig
03
1
Írd fel a készülék teljesítményét
2
Váltsd kW-ra, az időt órára
3
Számítsd ki E = P·t értékét
4
Számíts napi és havi fogyasztást
5
Becsüld meg a költséget
Notes: E = P·t; a teljesítmény és az fogyasztás nem ugyanaz.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 4
Példa: 100 W-os izzó 5 órás működése
04
TELJESÍTMÉNY
100 W = 0,100 kW
0,100 kW
ÜZEMIDŐ
5 óra
5 h
ENERGIA
E = 0,100 kW · 5 h
0,50 kWh
A villanyszámlán az fogyasztás mértékegysége a kWh.
Notes: A perc–óra és Wh–kWh átváltást külön hangsúlyozzuk.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 5
A joule, Wh és kWh ugyanazt a mennyiséget méri
05
1 Wh
3600 J
energia
1 kWh
1000 Wh
3,6 MJ
30 perc
0,5 h
időátváltás
1 kWh = 3,6 MJ
Notes: A megfelelő átváltás a helyes fogyasztási számítás alapja.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 6
A teljesítmény és az üzemidő együtt határozza meg a fogyasztást
06
LED
10 W · 5 h
0,05 kWh/nap
IZZÓ
60 W · 5 h
0,30 kWh/nap
KÜLÖNBSÉG
50 W · 5 h
0,25 kWh/nap
A kisebb teljesítmény azonos üzemidő mellett kisebb fogyasztást jelent.
Notes: A napi, havi és éves időtartamot következetesen kezeljük.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 7
Teljesítmény és fogyasztás nem ugyanaz
07
KÖLTSÉGBECSLÉS
Költség = energia [kWh] · egységár [Ft/kWh].
Az egységárat mindig az aktuális számla adja.
A fogyasztás és az egységár szorzata adja a becsült költséget.
Notes: A laborban csak törpefeszültséget használjunk.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 8
Az energiafogyasztást a teljesítmény és az idő együtt növeli
08
P = 0,5 kW; t = 2 h → E = 1 kWh
P = 2 kW; t = 3 h → E = 6 kWh
nagy teljesítmény + hosszú idő = nagy fogyasztás
Tudatos teljesítményválasztás + tudatos üzemidő
Notes: A jegyzőkönyvben külön értékeljük a számított és mért eltérést.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)

## Slide 9
Mit vigyél haza mára?
01
Ki tudom számítani a villamos munkát és energiát.
02
Helyesen váltok Wh és kWh között.
03
Napi és havi fogyasztást tudok becsülni.
04
Az energiafogyasztásból költséget tudok számítani.
Következő hét: egyenáramú mérések és mérőműszerek
Notes: Zárásként kérj egy fogyasztási és egy költségpéldát.
[Sources]
- 12.Villamos_munka_es_fogyasztás.docx (felhasználói forrás)