## Slide 1
IAP
Egyenáramú
villamos mérések
13. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
V A Ω
multiméter
A jó mérés helyes bekötéssel kezdődik.
Notes: Heti cél: biztonságos feszültség-, áram- és ellenállásmérés.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 2
Három alapméréshez három helyes bekötés tartozik
02
FESZÜLTSÉG
V⎓
párhuzamosan
ÁRAMERŐSSÉG
A⎓
sorosan
ELLENÁLLÁS
Ω
feszültségmentesen
Funkció, aljzat, méréshatár és bekötés: mind a négyet ellenőrizd.
Notes: Mutassuk be a multiméter aljzatait és biztosítékait.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 3
A biztonságos mérés hétlépéses rutin
03
1
Döntsd el, mit mérsz
2
Becsüld meg a várható értéket
3
Válassz funkciót és méréshatárt
4
Ellenőrizd az aljzatot és bekötést
5
Mérj, kapcsold ki, dokumentálj
Notes: Ismeretlen értéknél a legnagyobb biztonságos tartományból indulunk.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 4
Feszültségmérés: párhuzamos bekötés
04
FUNKCIÓ
V⎓
DC feszültség
PIROS ALJZAT
V/Ω
helyes bemenet
BEKÖTÉS
párhuzamos
két mérési pont közé
Fordított polaritásnál negatív előjel jelenik meg.
Notes: A polaritást és a párhuzamos bekötést külön hangsúlyozzuk.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 5
Árammérés: a kört meg kell szakítani
05
FUNKCIÓ
A⎓ vagy mA⎓
DC áram
PIROS ALJZAT
A vagy mA
várható érték szerint
BEKÖTÉS
sorosan
a kör részeként
Az ampermérőt soha nem kötjük közvetlenül a forrásra.
Notes: Árammérésnél a legnagyobb biztonságos tartományból indulunk.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 6
Ellenállást csak feszültségmentesen mérünk
06
FUNKCIÓ
Ω
ellenállás
ÁLLAPOT
leválasztva
nincs külső feszültség
ALKATRÉSZ
kiemelve
nincs párhuzamos út
A feszültség alatti ellenállásmérés tilos.
Notes: Árammérésnél mindig a nagy tartományból induljunk.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 7
Az ampermérő párhuzamos bekötése veszélyes
07
VESZÉLYES HIBA
Az ampermérő kis belső ellenállású.
A forrásra kötve rövidzárlatot okozhat.
Átépítés és műszeráthelyezés előtt kapcsold ki a tápegységet.
Notes: A laborban csak törpefeszültséget használjunk.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 8
A mért és számított értéket összehasonlítjuk
08
Rközvetlen ≈ 470 Ω
Rszámított = UR / I
eltérés = tűrés + műszerpontosság + érintkezések
Kapcsolási rajz + méréshatár + mértékegység + következtetés
Notes: A jegyzőkönyvben külön értékeljük a számított és mért eltérést.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)

## Slide 9
Mit vigyél haza mára?
01
Helyesen választok funkciót és műszeraljzatot.
02
A voltmérőt párhuzamosan kötöm.
03
Az ampermérőt sorosan kötöm.
04
Ellenállást csak feszültségmentesen mérek.
Következő hét: analóg és digitális műszerek, mérési hibák
Notes: Zárásként mondassuk vissza a három mérés bekötési szabályát.
[Sources]
- 13.Egyenaramu_meresek.docx (felhasználói forrás)