## Slide 1
IAP
Mérőműszerek és
mérési hibák
14. hét • Villamos alapismeretek • 10. évfolyam
Δx
%
pontosság
A mérési eredmény értéke a bizonytalanságával együtt teljes.
Notes: Heti cél: műszerválasztás és a mérési eltérés értelmezése.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 2
Analóg vagy digitális? A feladat dönti el
02
ANALÓG
mutató + skála
változás jól követhető
DIGITÁLIS
számkijelzés
gyors és könnyen leolvasható
VÁLASZTÁS
tartomány + pontosság
a mérési célhoz illesztve
A kijelzés módja önmagában nem mondja meg, melyik műszer pontosabb.
Notes: Hasonlítsuk össze a két műszert azonos mérési ponton.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 3
A pontosság nem azonos a felbontással
03
FELBONTÁS
legkisebb kijelzett lépés
például 0,01 V
PONTOSSÁG
közelség a referenciaértékhez
a hibahatár írja le
MÉRÉSHATÁR
mérhető legnagyobb érték
biztonságos tartomány
Sok számjegy ≠ automatikusan kis mérési hiba.
Notes: A felbontást és a pontosságot külön fogalomként rögzítsük.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 4
Az abszolút hiba előjeles eltérés
04
Referenciaérték: 12,00 V
Mért érték: 11,88 V
Δx = xmért − xref = 11,88 − 12,00 = −0,12 V
A negatív előjel azt mutatja, hogy a műszer kevesebbet jelez.
Notes: Az előjel irányt, az abszolút érték az eltérés nagyságát adja.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 5
A relatív hiba összehasonlíthatóvá teszi az eltérést
05
δ = |Δx| / |xref| × 100%
δ = 0,12 / 12,00 × 100% = 1,0%
A százalékos hiba különböző nagyságú mérések között is értelmezhető.
Notes: A nevezőben a referenciaérték abszolút értékét használjuk.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 6
A hiba eredete alapján három csoportot különítünk el
06
RENDSZERES
azonos irányú eltérés
kalibrálás vagy módszer
VÉLETLEN
szóródó értékek
ismételt mérés és átlag
DURVA
téves leolvasás vagy bekötés
ellenőrzés és ismétlés
A cél nem minden eltérés eltüntetése, hanem felismerése és kezelése.
Notes: Kérjünk a tanulóktól egy-egy gyakorlati példát mindhárom csoportra.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 7
Analóg műszernél a leolvasás is hibaforrás
07
PARALLAXIS
ferde betekintés
szem a mutató síkjában
PONTOSSÁGI OSZTÁLY
a végkitérés %-a
méréshatárból számítható
SKÁLA
osztásérték
helyes mértékegységgel
Példa: 1,5 osztályú, 100 V-os műszer megengedett hibája ±1,5 V.
Notes: Mutassuk meg a tükörskála helyes használatát.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 8
Összehasonlító mérés: két műszer, azonos pont
08
1
Mérj 2, 5, 8 és 12 V beállításnál.
2
Jegyezd fel mindkét műszer értékét és tartományát.
3
Számíts abszolút és százalékos eltérést.
4
Ismételj meg egy pontot háromszor, majd értékeld a szórást.
Műszeráthelyezés előtt kapcsold ki a tápegységet.
Notes: Csak törpefeszültségű egyenáramú tápegységet használjunk.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)

## Slide 9
Mit vigyél haza mára?
01
A mérési célhoz választok műszert és méréshatárt.
02
Megkülönböztetem a pontosságot és a felbontást.
03
Kiszámítom az abszolút és százalékos hibát.
04
A mérési eredményt mértékegységgel és bizonytalansággal közlöm.
Következő hét: egyenáramú források és feszültségforrások
Notes: Zárásként értelmezzük újra a 12,00 V és 11,88 V példát.
[Sources]
- 14.Meromuszerek_es_meresi_hibak.docx (felhasználói forrás)