## Slide 1
Egyenaramu aramforrasok
IAP - 10. evfolyam - Villamos alapismeretek - 15. het
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 2
Alessandro Volta
1800: az elso folyamatosan mukodo elektromos aramforras, a Volta-oszlop.
A feszultseg SI-mertekegysege, a volt (V), az o nevet viseli.
Munkassaga az elemek es akkumulatorok fejlodesenek egyik alapja.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 3
Mi a feszultsegforras?
Ket kivezetese kozott elektromos feszultseget tart fenn.
Az aramkor szamara villamos energiat biztosithat.
Fontos jellemzok: nevleges feszultseg, polaritas, terhelhetoseg.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 4
Primer es szekunder aramforras
Primer: nem toltheto, egyszer hasznalatos elem.
Szekunder: toltheto akkumulator.
A gyakorlatban mindig olvassuk le a nevleges adatokat es a polaritast.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 5
Laboratoriumi tapegyseg
Kimeneti feszultseg beallitasa.
Helyes polaritas ellenorzese.
Aramkorlatozas hasznalata a vedett es biztonsagos uzemhez.
LED-es aramkor: 5 V taplalas soros ellenallassal.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 6
Terheletlen es terhelt meres
Eloszor merd meg a nyugalmi kapocsfeszultseget.
Ezutan kapcsolj megfelelo terhelest.
Hasonlitsd ossze a ket mert erteket.
Az eredmenyeket meresi jegyzokonyvben rogzitjuk.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 7
Tipikus hibak
Elem es akkumulator osszekeverese.
Forditott polaritas.
Rovidzar okozasa.
Helytelen feszultsegmeres vagy rossz muszerbeallitas.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 8
Szamitasi peldak
2 x 1,5 V sorosan -> 3,0 V.
Azonos elemek parhuzamosan -> a nevleges feszultseg nem adodik ossze.
12 V-os akkumulator energiatartalma a nevleges feszultseg es kapacitas alapjan becsulheto.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 9
IAP a gyakorlatban
PLC-rendszerek es ipari vezerloszekrenyek.
Biztonsagtechnika es tuzjelzok.
Napelemes energiatrolas.
Elektromos jarmuvek.
IAP | 10. evfolyam | 15. het

## Slide 10
Amit ezen a heten megtanultal
A feszultsegforras mukodesi elvet.
Az elem es akkumulator kozotti kulonbseget.
A labor tapegyseg biztonsagos hasznalatat.
A terhelt es terheletlen meres alapjait.
Kovetkezo het: elemek es akkumulatorok felepitese, toltese es biztonsaga.
IAP | 10. evfolyam | 15. het