## Slide 1
IAP
16. hét
Elemek és akkumulátorok
Primer és szekunder elektrokémiai feszültségforrások
5 × 45 perc

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
A villamosságtan történetéből
Gaston Planté és az újratölthető akkumulátor
1859 – mérföldkő
Gaston Planté francia fizikus elkészítette az első újratölthető ólom-savas akkumulátort. A technológia alapelve ma is jelen van a járműiparban, UPS-rendszerekben és energiatárolásban.
GONDOLKODJ EL!
Miért tölthető újra egy autóakkumulátor, míg a hagyományos ceruzaelem általában nem?
A válasz kulcsa: a kémiai folyamat visszafordíthatósága.

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Heti küldetés
A hét végére képes leszel…
01
megkülönböztetni
a primer és szekunder feszültségforrásokat
02
értelmezni
a töltés, kisütés és kapacitás fogalmát
03
összehasonlítani
az ólom-savas, NiMH, Li-ion és LiFePO₄ akkumulátorokat
04
biztonságosan kezelni
az akkumulátorokat és töltőket

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Primer vagy szekunder?
PRIMER • nem tölthető
A kémiai folyamat normál használat mellett nem fordítható vissza. Példák: • cink–szén elem • alkáli elem • lítium gombelem Lemerülés után cserélni kell.
SZEKUNDER • újratölthető
A kémiai folyamat külső villamos energiával visszafordítható. Példák: • ólom-savas • NiMH • Li-ion • LiFePO₄ Többször újratölthető.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Szakmai pontosítás
Feszültségforrás ≠ állandó áramú áramforrás
A hétköznapi elemek és akkumulátorok a gyakorlatban feszültségforrásként viselkednek.
Az elektronikában az „áramforrás” kifejezés ettől eltérő jelentésű: állandó áram biztosítására szolgáló áramkört is jelenthet.
Pontosan fogalmazunk → pontosan gondolkodunk.

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Négy fontos akkumulátortípus
Típus
Jellemző
Tipikus alkalmazás
Ólom-savas
nagy indítóáram, bevált technológia
jármű, UPS
NiMH
robosztus, újratölthető
kézi eszközök
Li-ion
nagy energiasűrűség
mobil eszköz, EV
LiFePO₄
hosszú élettartam, magas biztonság
ipari energiatárolás
A forrás a LiFePO₄ technológiát hosszú élettartama és magas biztonsága miatt emeli ki.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Töltés • kisütés • kapacitás
TÖLTÉS
Külső villamos energiával a szekunder cella kémiai állapota részben visszaállítható. Mindig megfelelő töltőt használunk.
KISÜTÉS
A tárolt kémiai energia villamos energiává alakul, miközben a fogyasztó működik.
KAPACITÁS • Ah
A kapacitás azt fejezi ki, hogy az akkumulátor meghatározott feltételek mellett mennyi töltést képes leadni.
Gyakori hiba: Ah és Wh összekeverése.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Számítási példa
12 V • 7 Ah akkumulátor
E ≈ U × C
12 V × 7 Ah = 84 Wh
24 W-os fogyasztó esetén
t ≈ 84 Wh / 24 W = 3,5 h
Ez egyszerű elméleti becslés. A tényleges üzemidőt a terhelés, veszteségek és az akkumulátor állapota is befolyásolja.

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Laborfeladat
Nyugalmi és terhelt feszültség összehasonlítása
1
Azonosítsd
az akkumulátor típusát és névleges feszültségét.
2
Mérd meg
a nyugalmi kapocsfeszültséget.
3
Terheld
megfelelő fogyasztóval, majd mérj újra.
4
Rögzítsd
az adatokat mérési jegyzőkönyvben.
Biztonság: polaritás • rövidzár kerülése • megfelelő töltő • sérült akkumulátor nem használható

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Gyakori hibák – szakmai kockázatok
Ah ↔ Wh
A kapacitás és az energiatartalom nem ugyanaz.
Rossz töltő
A töltési módnak illeszkednie kell az akkumulátor típusához.
Fordított polaritás
Károsodást és veszélyes állapotot okozhat.
Rövidzár
Nagy áram, melegedés és sérülés veszélye.

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
IAP a gyakorlatban
Hol találkozunk akkumulátorokkal?
UPS
szünetmentes tápellátás
PLC
tartalék tápellátás
PV
napelemes energiatárolás
EV
elektromos járművek
SEC
biztonságtechnikai rendszerek
Az energiatárolás a modern villamos és automatizálási rendszerek egyik kulcsterülete.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
16. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
Primer és szekunder elektrokémiai feszültségforrások különbsége
✓
Ólom-savas, NiMH, Li-ion és LiFePO₄ akkumulátorok alapjellemzői
✓
Töltés, kisütés, kapacitás és ciklusélettartam
✓
Nyugalmi és terhelt feszültség mérése
✓
Biztonságos kezelés és a tipikus hibák elkerülése
Következő hét: vezetők, szigetelők és félvezetők tulajdonságai és gyakorlati alkalmazásai.