## Slide 1
IAP
19. hét
Félvezető diódák
és gyakorlati alkalmazásaik

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
John Ambrose Fleming
Az elektroncső-diódától a félvezető diódákig
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
Fleming alkotta meg az első elektroncső-diódát. Munkássága fontos állomás volt az elektronika fejlődésében, amely később a félvezető diódák és modern elektronikai eszközök megjelenéséhez vezetett.
GONDOLKODJ EL!
Miért képes egy telefontöltő a hálózati váltakozó feszültségből egyenfeszültséget előállítani?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
A hét diódatípusai
EGYENIRÁNYÍTÓ
1N4007 tápegységek
GYORSKAPCSOLÓ
1N4148 gyors jelek
SCHOTTKY
kis nyitófeszültség gyors kapcsolás
ZENER
feszültséghez kötött működés stabilizálás
LED
fénykibocsátás jelzés, világítás
FOTODIÓDA
fényérzékelés szenzorika

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
A dióda alapműködése
Nyitó- és záróirány
NYITÓIRÁNY
A dióda megfelelő polaritással vezető állapotba kerül. Diódateszt funkcióval a nyitóirány vizsgálható és a különböző diódák eredménye összehasonlítható.
ZÁRÓIRÁNY
Fordított polaritás esetén a dióda normál üzemi körülmények között gátolja az áramot. A helyes polaritás felismerése a mérés egyik alapfeladata.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
Egyenirányító és gyorskapcsoló dióda
1N4007 • EGYENIRÁNYÍTÓ
A tananyag laborjának egyik alapdiódája. Azonosítás, diódateszt és nyitófeszültség vizsgálata. Az egyenirányítás témája a következő héten folytatódik.
1N4148 • GYORSKAPCSOLÓ
Szintén szerepel a laborfeladatban. A különböző diódák mérési eredményeinek összehasonlítása segít felismerni, hogy nem minden dióda azonos célra készül.

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
Zener-dióda
Különleges dióda, különleges alkalmazás
ZENER
a tananyag egyik kiemelt diódatípusa
FELADAT
Ismerd fel és mérd meg diódateszt funkcióval.
TIPIKUS HIBA
A Zener-dióda működésének félreértése.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
LED és fotodióda
Fény ki - fény be
LED
Fénykibocsátó dióda. A laborban polaritást határozunk meg, LED-es áramkört építünk, és előtétellenállást számítunk. Tipikus hiba: az előtétellenállás kihagyása.
FOTODIÓDA
A tananyag a fontos diódatípusok között sorolja fel. A fényhez kapcsolódó alkalmazásokban használható, és jó példa arra, hogy a dióda nem csak egyenirányításra szolgál.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
Számítás
LED előtétellenállás és diódateljesítmény
R = (Uₜ - ULED) / I
P = U · I
A heti számítások: LED előtétellenállás, dióda veszteségi teljesítménye és nyitófeszültségek összehasonlítása.

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
Labor
Diódák mérése diódateszt funkcióval
1
Mérd meg
az 1N4007 diódát.
2
Vizsgáld
az 1N4148 diódát.
3
Mérd meg
a Zener-diódát.
4
Azonosítsd
különböző LED-ek polaritását.
5
Hasonlítsd össze
a nyitófeszültségeket és készíts jegyzőkönyvet.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
Gyakori tanulói hibák
Fordított dióda
A polaritás ellenőrzése alaplépés.
LED ellenállás nélkül
Az előtétellenállás kihagyása hibás kapcsolás.
Zener félreértése
A Zener-dióda működését külön kell értelmezni.
Helytelen diódateszt
A multiméter megfelelő funkcióját és polaritását használd.

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
IAP a gyakorlatban
A diódák körülöttünk dolgoznak
TÁP
tápegység
PLC
automatika
VFD
frekvenciaváltó
LED
világítás
AUTO
autóelektronika
PV
napelemes inverter
A tananyag ezeket valós ipari alkalmazásokként emeli ki.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
19. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
Felismered a legfontosabb diódatípusokat
✓
Helyesen használod a diódateszt funkciót
✓
Egyszerű LED-es áramkört építesz
✓
Előtétellenállást számítasz
✓
Megérted a diódák gyakorlati szerepét
Következő hét: félhullámú és teljeshullámú egyenirányítás, Graetz-híd.