## Slide 1
IAP
20. hét
Egyenirányítás
és a Graetz-hidas tápegység alapjai
~ AC
DC + / -

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Leo Graetz
A négydiódás Graetz-híd névadója
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
Leo Graetz (1856-1941) német fizikus nevét a négydiódás Graetz-hidas egyenirányító őrzi. Az ilyen kapcsolás ma szinte minden hálózati tápegység alapvető része.
GONDOLKODJ EL!
Hogyan lesz a hálózati váltakozó feszültségből a telefon töltéséhez szükséges egyenfeszültség?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Heti küldetés
01
EGYENIRÁNYÍTÁS
miért szükséges az AC-ből DC-t készíteni
02
FÉLHULLÁM
egy dióda, csak az egyik félperiódus
03
TELJESHULLÁM
mindkét félperiódus hasznosítása
04
GRAETZ-HÍD
négy dióda és állandó kimeneti polaritás

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Miért kell egyenirányítani?
AC → lüktető DC → simított DC
AC
A hálózati és transzformátor-kimeneti váltakozó feszültség polaritása periodikusan változik.
EGYENIRÁNYÍTÁS
A dióda vagy dióda-híd az áram irányát úgy alakítja, hogy a terhelésen azonos polaritás jelenjen meg.
DC OLDAL
A Graetz-híd kimenete még lüktető egyenfeszültség. A simítás a következő hét témája.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Félhullámú egyenirányítás
Egy dióda - az egyik félperiódus hasznosul
~ AC
→ |>| →
TERHELÉS
ELŐNY
Egyszerű, kevés alkatrész.
KORLÁT
Csak az egyik félperiódust használja; a teljeshullámú megoldás hatékonyabban hasznosítja a bemenetet.

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Graetz-híd
Négy dióda - két-két dióda vezet félperiódusonként
AC ~
~ AC
+
-
D1
D2
D3
D4
A terhelés polaritása mindkét félperiódusban azonos marad.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Áramutak a Graetz-hídban
Mindkét félperiódusban másik diódapár vezet
1. FÉLPERIÓDUS
Az egyik bemeneti pont pozitívabb. A megfelelő két dióda nyitóirányba kerül, és az áram a terhelésen a kijelölt + → - irányban folyik. Rajzold fel az áramutat!
2. FÉLPERIÓDUS
A bemeneti polaritás felcserélődik. A másik két dióda vezet, de a terhelésen az áram iránya változatlan marad. Ez a teljeshullámú működés lényege.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Kimeneti feszültség
A vezető diódák feszültségesésével számolni kell
Uki ≈ Ucsúcs - 2 · UD
MIÉRT KETTŐ?
A Graetz-hídban egy adott félperiódusban két dióda van sorosan a vezetési útban.
A forrás külön számítási feladatként emeli ki a diódák feszültségesésének figyelembevételét.

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Labor
Félhullámú és Graetz-hidas egyenirányító
1
Építs
félhullámú egyenirányítót egy diódával.
2
Építs
Graetz-hidas egyenirányítót négy diódával.
3
Mérd meg
a bemeneti AC és a kimeneti DC feszültséget.
4
Hasonlítsd össze
a két kapcsolás működését.
5
Dokumentálj
mindent mérési jegyzőkönyvben.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Gyakori tanulói hibák
Fordított dióda
A hibás polaritás megszakíthatja a kívánt áramutat.
AC ↔ DC pontok
A Graetz-híd bemeneti és kimeneti pontjait ne keverd össze.
Hibás kivezetés
Kész hídnál azonosítsd a ~, + és - jelöléseket.
Mérés rossz állásban
AC oldalon AC, DC oldalon a megfelelő DC mérési módot használd.

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
IAP a gyakorlatban
Hol találkozunk Graetz-híddal?
TÖLTŐ
telefontöltő
PLC
PLC-tápegység
VFD
frekvenciaváltó
HEG.
hegesztőgép
IPARI
ipari tápegység
A Graetz-híd a modern tápegységek egyik alapvető kapcsolása.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
20. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
Az egyenirányítás célja
✓
Félhullámú és teljeshullámú egyenirányítás különbsége
✓
A Graetz-híd működése és áramútjai
✓
Diódák feszültségesésének szerepe
✓
Egyszerű egyenirányító áramkör felépítése és mérése
Következő hét: pufferkondenzátorok, szűrés és feszültségsimítás.