## Slide 1
IAP
24. hét
Tranzisztoros kapcsolások
és relémeghajtás
BJT
→
RELÉ

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Sidney Darlington
A Darlington-kapcsolás névadója
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
Sidney Darlington amerikai mérnök nevéhez fűződik a két bipoláris tranzisztorból felépülő Darlington-kapcsolás. Nagy áramerősítése miatt ipari vezérlésekben és relémeghajtókban is alkalmazzák.
GONDOLKODJ EL!
Hogyan képes egy PLC vagy mikrokontroller kis kimeneti árama egy relét működtetni?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Heti küldetés
01
KAPCSOLÓÜZEM
lezárás és telítés
02
RELÉ
tekercs, NO és NC érintkezők
03
VÉDŐDIÓDA
induktív feszültségcsúcsok kezelése
04
LABOR
relémeghajtó építése és mérése

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
A tranzisztor mint kapcsoló
Két alapállapot a relémeghajtásban
LEZÁRÁS
A tranzisztor nem vezérli a relétekercset: a relé nyugalmi állapotban marad.
TELÍTÉS
A tranzisztor kapcsolóként bekapcsolt állapotban működik, és a relétekercs áramot kap.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
A relé felépítése
A vezérlő- és kapcsolóoldal elkülönül
TEKERCS
a mágneses működtető rész
NO
nyugalomban nyitott érintkező
NC
nyugalomban zárt érintkező

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Miért kell tranzisztoros meghajtó?
A vezérlő kimenete és a relétekercs igénye eltérhet
PLC / MCU
kis kimeneti áram
→
BJT
meghajtófokozat
→
RELÉ
12 V tekercs

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Szabadonfutó dióda
A relétekercs induktív terhelés
KIKAPCSOLÁSKOR
A relétekercs mágneses terében tárolt energia feszültségcsúcsot hozhat létre.
1N4007 VÉDŐDIÓDA
A dióda megfelelő polaritással a relétekercs mellett biztosít utat az induktív áramnak, és védi a meghajtó tranzisztort.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
A teljes relémeghajtó
BC547/BC337 • 12 V relé • 1N4007
VEZÉRLÉS
nyomógomb / PLC / Arduino
BJT
BC547 vagy BC337
RELÉ
12 V tekercs + NO/NC
DIÓDA
1N4007 védelem

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Számítások
A forrás három gyakorlati számítást kér
BÁZISELLENÁLLÁS
A tranzisztor megfelelő vezérléséhez szükséges ellenállás méretezése.
RELÉTEKERCS ÁRAMA
A relétekercs áramának meghatározása a rendelkezésre álló adatokból.
VESZTESÉG
A tranzisztor teljesítményveszteségének egyszerű becslése.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Labor
Tranzisztoros relémeghajtó építése és mérése
1
Azonosítsd
a relé tekercsét, NO és NC érintkezőit.
2
Építsd meg
a BC547/BC337 tranzisztoros meghajtót.
3
Kösd be
az 1N4007 védődiódát helyes polaritással.
4
Mérd meg
a bázis-, kollektor- és emitterfeszültséget.
5
Dokumentáld
a relé működését mérési jegyzőkönyvben.

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Gyakori tanulói hibák
Védődióda fordítva
A dióda helyes polaritása kulcsfontosságú.
Tekercs ↔ érintkező
A relé vezérlő és kapcsoló oldalát ne keverd össze.
Hibás BJT-lábkiosztás
Az adatlapot mindig ellenőrizd.
Rossz bázisellenállás
A nem megfelelő érték hibás működést okozhat.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
IAP a gyakorlatban
Hol találkozunk tranzisztoros relémeghajtással?
PLC
PLC-kimenet
CTRL
ipari vezérlő
ALARM
riasztó
MCU
mikrokontroller
BMS
épületautomatika
A legtöbb PLC digitális kimenete félvezetős meghajtófokozaton keresztül vezérli a külső terhelést.

## Slide 13
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
24. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
A tranzisztor kapcsolóként való alkalmazását
✓
A relémeghajtó áramkör működését
✓
A védődióda szerepét
✓
A relé tekercs-, NO- és NC-kivezetéseinek szerepét
✓
Egyszerű vezérlőkapcsolás felépítését és mérését
Következő hét: MOSFET tranzisztorok felépítése és működése.