## Slide 1
IAP
25. hét
MOSFET tranzisztorok
alapjai és kapcsolóüzemű alkalmazásaik
G
D
S

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
1959 • Bell Laboratories
Mohamed M. Atalla • Dawon Kahng
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
1959-ben megalkották az első MOSFET tranzisztort. A MOSFET napjaink legelterjedtebb félvezető alkatrészei közé tartozik, és a modern elektronikai, valamint ipari vezérlőberendezések alapvető építőeleme.
GONDOLKODJ EL!
Miért tud egy mikrovezérlő vagy PLC kis vezérlőjellel nagyobb teljesítményű fogyasztókat kapcsolni?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
Heti küldetés
01
MOSFET
a rövidítés és a felépítés megértése
02
G • D • S
Gate, Drain és Source szerepe
03
BJT ↔ MOSFET
áram- és feszültségvezérlés összehasonlítása
04
KAPCSOLÓ
MOSFET-es LED-meghajtó építése

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
Mit jelent a MOSFET?
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
M
Metal • fém
O
Oxide • oxid szigetelőréteg
S
Semiconductor • félvezető
FET
Field-Effect Transistor • térvezérlésű tranzisztor

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
A MOSFET három kivezetése
Gate • Drain • Source
G
GATE
vezérlő kivezetés
D
DRAIN
a kapcsolt áram egyik fő kivezetése
S
SOURCE
a kapcsolt áram másik fő kivezetése

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
BJT és MOSFET
A forrás egyik központi összehasonlítása
BJT
A korábbi hetek tranzisztora. A forrás az áram- és feszültségvezérlés összehasonlítását kéri, valamint ugyanazon kapcsolás megépítését BJT-vel és MOSFET-tel.
MOSFET
Feszültségvezérelt térvezérlésű tranzisztor. A Gate a vezérlő kivezetés; a heti gyakorlat MOSFET-es LED-meghajtót használ.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
MOSFET mint kapcsoló
Gate-ellenállás és Gate-Source lehúzóellenállás
VEZÉRLÉS
nyomógomb / PLC
→
GATE
Gate-ellenállás + 10 kΩ lehúzó
→
LED
kapcsolt terhelés

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
Mivel dolgozunk a laborban?
IRLZ44N
vagy IRLZ34N MOSFET
BS170
ha rendelkezésre áll
330 Ω
LED előtétellenállás
10 kΩ
Gate-Source lehúzóellenállás

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
Labor
MOSFET-es LED-meghajtó építése és mérése
1
Azonosítsd
a Gate, Drain és Source kivezetéseket adatlap alapján.
2
Építsd meg
a MOSFET-es LED-meghajtó kapcsolást.
3
Mérd meg
a Gate, Drain és Source feszültségeit.
4
Hasonlítsd össze
a BJT-s és MOSFET-es kapcsolást.
5
Dokumentáld
az eredményeket mérési jegyzőkönyvben.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
Számítások és értelmezés
LED ELLENÁLLÁS
A LED előtétellenállásának meghatározása a már ismert Ohm-törvény alapján.
GATE-ELLENÁLLÁS
A forrás a Gate-ellenállás szerepének értelmezését kéri.
TELJESÍTMÉNY
Egyszerű teljesítményszámítás a kapcsolóüzemű alkalmazás megértéséhez.

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
Gyakori tanulói hibák
Gate ↔ Drain
A kivezetések felcserélése hibás működést okoz.
Nincs lehúzóellenállás
A Gate-Source lehúzóellenállás kihagyása tipikus hiba.
Rossz MOSFET
Nem megfelelő típus kiválasztása problémát okozhat.
BJT ↔ MOSFET
A két eszköz működésének összekeverése kerülendő.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
IAP a gyakorlatban
Hol találkozunk MOSFET-ekkel?
SMPS
kapcsolóüzemű táp
VFD
frekvenciaváltó
INV
inverter
LED
LED-meghajtó
PLC
kimeneti elektronika
A MOSFET a modern elektronika egyik alapvető aktív alkatrésze.

## Slide 13
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
25. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
A MOSFET felépítését és rövidítésének jelentését
✓
A Gate, Drain és Source szerepét
✓
A BJT és MOSFET közötti különbségeket
✓
A Gate-Source lehúzóellenállás szerepét
✓
Egyszerű MOSFET-es kapcsolás felépítését és mérését
Következő hét: az IGBT tranzisztor felépítése és ipari alkalmazásai.