## Slide 1
IAP
27. hét
PWM
impulzusszélesség-moduláció
teljesítményszabályozás kapcsolóüzemben
50% kitöltési tényező

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
A kapcsolóüzemű szabályozás fejlődése
Az 1960-as évektől
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
A félvezetők gyors kapcsolásával egyre hatékonyabb teljesítményszabályozó rendszerek készültek. A PWM ma LED-meghajtók, kapcsolóüzemű tápegységek, frekvenciaváltók és villamos hajtások alapvető vezérlési módja.
GONDOLKODJ EL!
Miért hatékonyabb egy motort gyors ki- és bekapcsolásokkal szabályozni, mint ellenállással csökkenteni a feszültségét?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
Mit jelent a PWM?
Pulse Width Modulation
P
Pulse • impulzus
W
Width • szélesség
M
Modulation • moduláció

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
A PWM három kulcsfogalma
IMPULZUS
A jel gyorsan vált be- és kikapcsolt állapot között.
FREKVENCIA
Megmutatja, milyen gyakran ismétlődik a PWM periódusa.
KITÖLTÉSI TÉNYEZŐ
A periódusidő mekkora részében van bekapcsolt állapotban a jel.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
Kitöltési tényező
0% • 25% • 50% • 75% • 100%
0%
25%
50%
75%
100%
A kitöltési tényező változtatásával a terhelésre jutó átlagos teljesítmény változtatható.

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
PWM és LED-fényerő
Gyors kapcsolás - folyamatosnak érzékelt fény
25%
kisebb fényerő
50%
közepes fényerő
75%
nagyobb fényerő
A LED nagyon gyorsan villog, de az emberi szem ezt folyamatos fényként érzékeli.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
Hol használjuk a PWM-et?
A forrás ipari példái
LED
LED-szabályzó
DC
DC motorvezérlő
VFD
frekvenciaváltó
INV
inverter
SMPS
kapcsolóüzemű táp

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
PWM-es LED-meghajtó
Arduino/Nano + MOSFET + LED
PWM FORRÁS
Arduino / vezérlő
→
MOSFET
gyors kapcsolóelem
→
LED
szabályozott fényerő

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
Labor
PWM vezérlés LED-del MOSFET segítségével
1
Építs
PWM-es LED-szabályzót.
2
Változtasd
a kitöltési tényezőt.
3
Figyeld meg
a LED fényerejének változását.
4
Mérd / nézd
a PWM-jelalakot oszcilloszkóppal, ha van.
5
Dokumentáld
az eredményeket mérési jegyzőkönyvben.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
Számítás és idődiagram
KITÖLTÉS
A kitöltési tényező számítása a bekapcsolási idő és a periódusidő alapján.
IDŐDIAGRAM
25%, 50% és 75% kitöltésű PWM-jel rajzolása és értelmezése.
ÁTLAGFESZÜLTSÉG
A forrás szemléletes értelmezést kér: nagyobb kitöltéshez nagyobb átlagos hatás társul.

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
Gyakori tanulói hibák
Frekvencia ≠ kitöltés
Két külön jellemzőt írnak le.
PWM ≠ analóg feszültség
A PWM kapcsolóüzemű impulzusjel.
Kapcsolóüzem ≠ lineáris
A működési elv és a veszteségek is eltérnek.
Csak a fényerőt nézzük
Oszcilloszkóppal a valódi jelalak is megfigyelhető.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
27. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
A PWM rövidítés jelentését
✓
Az impulzus, frekvencia és kitöltési tényező fogalmát
✓
A 0-100% kitöltési tényező értelmezését
✓
A PWM működését és előnyeit
✓
A PWM legfontosabb ipari alkalmazásait
Következő hét: hogyan állít elő a frekvenciaváltó háromfázisú váltakozó feszültséget PWM segítségével.