## Slide 1
IAP
30. hét
A frekvenciaváltó
belülről
Az energia útja a hálózattól a villanymotorig
AC
RECT
DC
IGBT
MOTOR

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
Az 1980-as évektől
A korszerű frekvenciaváltók elterjedése
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
Az első ipari frekvenciaváltók az 1980-as években terjedtek el. A diódák, pufferkondenzátorok, MOSFET-ek és IGBT-k fejlődése tette lehetővé a korszerű motorvezérlést.
GONDOLKODJ EL!
Hogyan lesz a 3×400 V, 50 Hz-es hálózatból változtatható frekvenciájú háromfázisú feszültség?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
A frekvenciaváltó fő egységei
EMC
szűrő
GRAETZ
egyenirányító
DC
közbenső kör
IGBT
inverter
CPU
vezérlés

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
Az energia útja
A hálózattól a villanymotorig
3×400 V 50 Hz
→
EMC + Graetz
→
DC közbenső kör
→
IGBT + PWM
→
3~ MOTOR
A heti küldetés: ezt az energiautat kell végigkövetni és minden blokk feladatát felismerni.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
1. blokk - Hálózati oldal
Biztosíték • EMC-szűrő • Graetz-híd
BIZTOSÍTÉK
A hálózati oldal része; a forrás az első tanórán tárgyalja.
EMC-SZŰRŐ
A frekvenciaváltó fő egységeinek egyike, a hálózati oldal része.
GRAETZ-HÍD
Az energia útjában az egyenirányító blokk; innen jutunk a DC közbenső körbe.

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
2. blokk - DC közbenső kör
Energiatárolás és kiegészítő egységek
C
pufferkondenzátorok
L
fojtótekercs
PRE
előtöltő áramkör
BR
fékezőellenállás

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
3. blokk - IGBT inverter és PWM
Kapcsolat a korábbi félvezetős tananyaggal
DC KÖR
→
IGBT + PWM
→
3~ KIMENET
A forrás kifejezetten visszakapcsol a BJT-MOSFET-IGBT tananyaghoz.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
4. blokk - Vezérlőelektronika
CPU
feldolgozás
PANEL
kezelőpanel
DI/DO
digitális I/O
AI/AO
analóg I/O
COM
kommunikáció

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
Nézzünk bele!
Mit azonosítsunk egy szétszerelt készülékben?
01
Graetz-híd
02
pufferkondenzátorok
03
DC sín
04
IGBT-modul
05
hűtőborda
06
ventilátor
07
vezérlőkártya

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
A műhelyből
Mit árul el a szemrevételezés?
KONDENZÁTOR
púpos ház
ELLENÁLLÁS
elszíneződés
FORRASZTÁS
sérülés
IGBT
repedés
HŰTÉS
szennyezett felület

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
Komplex labor
Fő egységek + energiaút + jegyzőkönyv
1
Biztonság
Csak oktatói ellenőrzéssel, biztonságosan kisütött és feszültségmentes készüléken dolgozz.
2
Rajzold fel
a frekvenciaváltó energiaútját.
3
Azonosítsd
a fő teljesítmény- és vezérlőegységeket.
4
Vizsgáld meg
a látható hibajeleket.
5
Dokumentáld
az eredményeket megfigyelési jegyzőkönyvben.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
30. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
A frekvenciaváltó blokkvázlatát
✓
A hálózati oldal és a Graetz-híd helyét
✓
A DC közbenső kör fő elemeit
✓
Az IGBT inverter és PWM helyét az energiaútban
✓
A vezérlőelektronika és csatlakozók szerepét
Következő hét: külső csatlakozások, vezérlőkapcsok és a frekvenciaváltó gyakorlati bekötése.