## Slide 1
IAP
31. hét
A frekvenciaváltó
csatlakozásai
teljesítmény • digitális • analóg • kommunikáció
R S T
U V W
DI/DO
AI/AO
RS-485

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
Egy készülék - sok feladat
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
A korai motorvezérlések kontaktorokkal és hőkioldókkal működtek. A korszerű frekvenciaváltó egy készülékben egyesíti az indítást, fordulatszám-szabályozást, védelmet és kommunikációt.
GONDOLKODJ EL!
Miért van ennyi különböző csatlakozó egy frekvenciaváltón, ha csak egy motort kell vezérelnie?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
Kapocstérkép
A leggyakoribb jelölések
R/L1 S/L2 T/L3
hálózati betáp
U V W
motorkimenet
PE
védővezető
DI / DO
digitális jelek
AI / AO
analóg jelek
COM
közös pont
RS-485
kommunikáció

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
1. tanóra - Teljesítménykapcsok
Betáp • motor • PE
R/L1 • S/L2 • T/L3
A hálózati betáp kapcsai.
U • V • W
A háromfázisú motor kimeneti kapcsai.
PE
A védővezető csatlakozási pontja.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
A teljesítmény útja
Egyszerű sematikus bekötés
3~ HÁLÓZAT
→
R S T
→
VFD
→
U V W
→
3~ MOTOR
PE • védővezető

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
2. tanóra - Digitális vezérlés
RUN • STOP • FWD • REV
RUN
indítás
STOP
leállítás
FWD
előre
REV
hátra
A konkrét kapocs és funkció gyártónként eltérhet - mindig a dokumentáció dönt.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
3. tanóra - Analóg jelek
Fordulatszám-alapjel
0-10 V
Analóg bemeneti jel, amely a tananyagban fordulatszám-szabályozási példaként szerepel.
4-20 mA
Ipari analóg jel a frekvenciaváltó vezérlésében.
POTMÉTER
Potenciométeres fordulatszám-szabályozás gyakorlati példája.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
Jelutak
Teljesítmény és vezérlés különválasztva
TELJESÍTMÉNY
R/S/T → frekvenciaváltó → U/V/W → motor
VEZÉRLÉS
DI/DO • AI/AO • COM • RS-485

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
4. tanóra - Labor
Bekötési rajz és kapocsazonosítás
1
Dokumentáció
Keresd meg az adott gyártó bekötési rajzát.
2
Teljesítmény
Azonosítsd a betápot, motorkimenetet és PE-t.
3
Digitális
Keresd meg a DI/DO kapcsokat.
4
Analóg
Azonosítsd az AI/AO és COM pontokat.
5
Vázlat
Rajzold fel a betáp, motor és vezérlőjelek útját.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
Két gyártó - ugyanaz a funkció
Nézzünk bele!
GYÁRTÓ A
A kapocsjelölések és elrendezések eltérhetnek. Keresd meg: betáp, motor, digitális jel, analóg jel és kommunikáció.
GYÁRTÓ B
A működési elv azonos, de a feliratok nem feltétlenül ugyanazok. Ezért kell a kezelési útmutató és a kapcsolási rajz.

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
A műhelyből
A dokumentáció fontosabb, mint a megszokás
A jó szakember
mindig a kapcsolási rajz és a kezelési útmutató alapján dolgozik,
nem pusztán a kapocsfeliratokra hagyatkozik.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
31. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
R/L1, S/L2, T/L3 - hálózati betáp
✓
U, V, W - motorkimenet; PE - védővezető
✓
DI/DO - digitális vezérlőjelek
✓
AI/AO - analóg jelek; COM - közös pont
✓
RS-485 / Modbus - kommunikáció és a dokumentáció szerepe
Következő hét: motor adattábla, alapparaméterek és a frekvenciaváltó biztonságos üzembe helyezése.