## Slide 1
IAP
32. hét
Frekvenciaváltó
üzembe helyezése
adattábla • paraméterezés • első indítás • ellenőrzés
DATA
V/A
Hz
t↑ t↓
RUN

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
A kapcsolóktól a szoftverig
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
A korai frekvenciaváltókat kapcsolókkal és potenciométerekkel állították be. A modern készülékek menürendszerrel és számítógépes szoftverrel paraméterezhetők.
GONDOLKODJ EL!
Mi történhet, ha nem a motor adattáblájának megfelelő értékeket írjuk be?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
1. tanóra - A motor adattáblája
Az üzembe helyezés kiindulópontja
U
feszültség
I
áram
P
teljesítmény
n
fordulatszám
f
frekvencia

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
2. tanóra - Alapparaméterek
Mit kell megadni a frekvenciaváltónak?
MOTOR U
motorfeszültség
MOTOR I
névleges áram
Hz
frekvencia
ACC
gyorsítási idő
DEC
lassítási idő

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
Az üzembe helyezés logikája
A forrás szerinti fő lépések
1
Dokumentáció
→
2
Adattábla
→
3
Bekötés
→
4
Paraméterek
→
5
Első indítás
→
6
Forgásirány

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
3. tanóra - Az első indítás
Ellenőrzött sorrend, nem találgatás
ELŐTTE
Motoradatok és bekötés ellenőrzése.
INDÍTÁS
Az első indítás menetének követése a gyártói dokumentáció alapján.
UTÁNA
A forgásirány ellenőrzése.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
4. tanóra - Bemutató labor
Motoradatok beállítása tanári felügyelettel
1
Dokumentáció
Ellenőrizd a gyártói kézikönyvet.
2
Adattábla
Olvasd ki a szükséges motoradatokat.
3
Paraméterlista
Határozd meg az alapbeállításokat.
4
Megfigyelés
Kövesd az üzembe helyezés lépéseit.
5
Jegyzőkönyv
Rögzítsd a beállításokat és tapasztalatokat.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
5. tanóra - Tipikus hibák
Hibakeresési gondolkodás
ADATTÁBLA
Hibásan leolvasott vagy megadott motoradat.
BEKÖTÉS
Az üzembe helyezés előtt ellenőrizendő terület.
PARAMÉTEREZÉS
A helytelen beállítás problémát okozhat; ezért fontos az ellenőrzött paraméterlista.

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
A műhelyből
A jó üzembe helyezés a dokumentációval kezdődik
Dokumentáció → adattábla → bekötés → paraméterek
Ez a sorrend sok későbbi hibát megelőz.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
Indítási ellenőrző lista
✓
Gyártói kézikönyv megvan
✓
Motor adattábla kiértékelve
✓
Bekötés ellenőrizve
✓
Alapparaméterek rögzítve
✓
Első indítás előkészítve
✓
Forgásirány ellenőrzése betervezve

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
32. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
A motor adattáblájának alapadatait
✓
A legfontosabb frekvenciaváltó-paramétereket
✓
Az első indítás logikai sorrendjét
✓
A forgásirány ellenőrzésének helyét
✓
A dokumentáció és az ellenőrző lista szerepét
Következő hét: tipikus frekvenciaváltó- és hajtáshibák, valamint a hibakeresés logikai lépései.