## Slide 1
IAP
33. hét
Hibakeresés
a villamos hajtásokban
Ne találgass! Gondolkodj logikusan!
SAFE
POWER
FAULT
RUN
WIRE

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
A szemrevételezéstől az öndiagnosztikáig
TÖRTÉNETI KITEKINTÉS
Régen a hibakeresés főleg szemrevételezésre és egyszerű mérésekre épült. Ma hibakódok és öndiagnosztika segít - de a logikus gondolkodás továbbra is a legfontosabb.
GONDOLKODJ EL!
Ha a motor nem indul el, honnan tudhatod, hogy valóban a motor hibás?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
1. tanóra - Hibakeresési sorrend
A forrás szerinti logikai lánc
1
BIZTONSÁG
→
2
TÁPELLÁTÁS
→
3
HIBAJELZÉS
→
4
RUN PARANCS
→
5
BEKÖTÉS
Mit vizsgálsz először? Miért?

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
2. tanóra - Tipikus hibák
!
BIZTOSÍTÉK
tápellátási probléma
!
VEZÉRLŐJEL
parancs nem jut el
!
MOTORBEKÖTÉS
kapcsolási hiba
!
TÚLTERHELÉS
üzemi probléma

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
3. tanóra - Hibakódok
OV • UV • OC • OH • OL
OV
Keresd meg a gyártói kézikönyvben!
UV
Keresd meg a gyártói kézikönyvben!
OC
Keresd meg a gyártói kézikönyvben!
OH
Keresd meg a gyártói kézikönyvben!
OL
Keresd meg a gyártói kézikönyvben!
A tananyag a hibakódok értelmezését mindig a dokumentáció használatához köti.

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
A műhelyből
Először megfigyel - csak ezután mér
CSATLAKOZÓ
Meglazult csatlakozó már szemmel is észrevehető lehet.
ALKATRÉSZ
Elszíneződött alkatrész hibára utalhat.
VEZETÉK
Sérült vezeték gyakran már szemrevételezéssel felismerhető.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
4. tanóra - Hibakeresési labor
Szándékosan előidézett egyszerű hibák
1
Megfigyelés
Vizsgáld meg a berendezést.
2
Hibajelzés
Olvasd le és dokumentáld.
3
Dokumentáció
Keresd meg a hibakódot a kézikönyvben.
4
Mérési pont
Jelöld ki a következő ellenőrzés helyét.
5
Jegyzőkönyv
Rögzítsd a mérési eredményt és következtetést.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
Ne találgass - zárd ki a hibalehetőségeket!
MEGFIGYELÉS
→
MÉRÉS
→
KÖVETKEZTETÉS
Minden lépésnek legyen oka és dokumentált eredménye.

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
5. tanóra - Komplex hibakeresés
HIBAKERESÉSI TERV
Építs fel előre egy logikus vizsgálati sorrendet.
CSOPORTMUNKA
Beszéljétek meg, mely hibalehetőséget milyen vizsgálattal zárjátok ki.
MOODLE
A hét végén kvíz és esettanulmányok zárják a témát.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
10 lépéses ellenőrző lista
Házi feladat - saját hibakeresési rendszer
1
Biztonság
2
Szemrevételezés
3
Tápellátás
4
Hibajelzés
5
Dokumentáció
6
RUN parancs
7
Bekötés
8
Mérési pontok
9
Mérés
10
Következtetés

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
33. hét
Amit ezen a héten megtanultál
✓
A logikus hibakeresési sorrendet
✓
A tipikus hajtáshibák felismerését
✓
A hibakódok dokumentációval történő értelmezését
✓
A szemrevételezés és mérés helyes sorrendjét
✓
A hibakeresési terv és jegyzőkönyv szerepét
Következő hét: komplex gyakorlati projekt - az év során megszerzett ismeretek alkalmazása egy feladatban.