## Slide 1
IAP
34. hét
PROJEKTLABOR
Frekvenciaváltó → szervohajtás
összefoglalás • hibakeresés • kitekintés
VFD
WIRE
FAULT
SERVO
11.

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
A közvetlen indítástól a szervohajtásig
FEJLŐDÉSI ÍV
Közvetlen motorindítás → csillag-delta → egyenáramú és tirisztoros hajtások → frekvenciaváltók → nagy pontosságú szervohajtások.
GONDOLKODJ EL!
Miért elég egy ventilátornál a fordulatszám, miközben egy robotnál a tengely pontos helyzetét is ismernünk kell?

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
A heti küldetés
Most összeáll a teljes kép
1
Ismételd át a frekvenciaváltó működését.
2
Készíts bekötési és üzembe helyezési tervet.
3
Végezz logikus hibakeresést.
4
Ismerd meg a szervohajtás lényegét.

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
1. tanóra - Komplex ismétlés
Energiaút • fő egységek • bekötés
HÁLÓZAT
→
EGYENIRÁNYÍTÓ
→
DC KÖR
→
INVERTER
→
MOTOR
Gondolattérkép + blokkvázlat: az év hajtástechnikai ismereteinek összekapcsolása.

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
2. tanóra - Projektterv
Bekötés és üzembe helyezés
1
DOKUMENTÁCIÓ
Gyártói rajz és kézikönyv elemzése.
2
BEKÖTÉS
Betáp, motor és vezérlőjelek megtervezése.
3
PARAMÉTEREK
Az üzembe helyezéshez szükséges adatok rendszerezése.
4
SORREND
Ellenőrzött üzembe helyezési terv készítése.

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
3. tanóra - Hibakeresési projekt
Logikus mérési sorrend
1
MEGFIGYELÉS
→
2
HIBAJELZÉS
→
3
DOKUMENTÁCIÓ
→
4
MÉRÉSI PONT
→
5
MÉRÉS
→
6
KÖVETKEZTETÉS
A projekt eredménye: hibakeresési jegyzőkönyv.

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
4. tanóra - Kitekintés a szervohajtásokra
FREKVENCIAVÁLTÓ
Elsősorban fordulatszám-szabályozás. Tipikus alkalmazás: ventilátorok, szivattyúk. Nincs feltétlenül helyzet-visszacsatolás.
SZERVOHAJTÁS
Fordulatszám + nyomaték + pozíció szabályozása. Tipikus alkalmazás: robotok, CNC gépek. Enkóderes visszacsatolás.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
Frekvenciaváltó vagy szervohajtás?
A feladat dönti el
FREKVENCIAVÁLTÓ
SZERVOHAJTÁS
Szabályozás
fordulatszám
fordulatszám + nyomaték + pozíció
Alkalmazás
ventilátor, szivattyú
robot, CNC
Pontosság
egyszerű hajtások
nagy pontosságú hajtások
Visszacsatolás
nem feltétlenül helyzet
enkóderes

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
Hol melyiket választanád?
Alkalmazási példák
VFD
VENTILÁTOR
VFD
SZIVATTYÚ
SERVO
IPARI ROBOT
SERVO
CNC TENGELY

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
A műhelyből
Nem a legbonyolultabb hajtás a legjobb
Mindig azt a hajtást választjuk,
amely az adott feladathoz megfelelő.
Ventilátor: általában VFD • Robot/CNC tengely: pontos pozicionáláshoz szervó

## Slide 11
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
5. tanóra - Zárás és önértékelés
MOODLE
Az összefoglaló kvíz visszajelzést ad az év hajtástechnikai témáiról.
ÖNÉRTÉKELÉS
Mit tudok már önállóan? Hol kell még gyakorolnom?
11. ÉVFOLYAM
A részletes szervohajtás-ismeretek a következő évfolyamon folytatódnak.

## Slide 12
IAP • 10. évfolyam • Villamos alapismeretek
34. hét
Mit vigyél magaddal?
✓
A frekvenciaváltó elsősorban fordulatszámot szabályoz.
✓
A szervohajtás fordulatszámot, nyomatékot és pozíciót is nagy pontossággal szabályoz.
✓
A megfelelő hajtást mindig az alkalmazás követelményei alapján választjuk.
✓
A komplex projektben a dokumentáció, a bekötés, az üzembe helyezés és a hibakeresés összeér.
✓
A részletes szervohajtás-ismeretekkel a 11. évfolyamon foglalkozunk.
Következő hét: év végi komplex ismétlés és gyakorlati összefoglalás.