## Slide 1: IAP– 9. évfolyam
11. hét: Soros kapcsolás
Mi történik, ha több fogyasztót kötünk össze?

## Slide 2: A hét célja
• Megismerni a soros kapcsolás felépítését és működését.
• Egyszerű soros áramkör összeállítása, megfigyelése.
• Alapvető jellemzők megfogalmazása.

## Slide 3: Mit fogunk tudni a hét végére?
✓ Felismerni a soros kapcsolást.
✓ Összeállítani egy egyszerű soros áramkört.
✓ Elmagyarázni, mi történik, ha az egyik fogyasztó megszakad.
✓ Felismerni, hogy minden elem hatással van a többire.
✓ Kapcsolási rajzot készíteni.

## Slide 4: Szemléltetés: 1 izzó vs. 2 sorba kapcsolt izzó
🔦 Egy izzó: normál fényerő.
🔦🔦 Két sorba kapcsolt izzó: mindkettő halványabban világít.
⚠️ Megszakítás: ha az egyik izzó kiég, a másik is kialszik.
💡 Következtetés: egyetlen áramút, közös az áram.

## Slide 5: A soros kapcsolás fogalma
„Az alkatrészek egymás után kapcsolódnak egyetlen áramútban.”
• Ugyanaz az áram folyik minden elemen.
• A feszültség megoszlik a fogyasztók között.
• Egy hiba az egész áramkört megállítja.

## Slide 6: Szakmai szókincs
Soros kapcsolás: Alkotórészek egyetlen áramútban
Áramút: Az elektromos áram útja
Megszakadás: Az áramkör folytonosságának megszűnése
Feszültségesés: Feszültség megoszlása az elemeken
Fogyasztó: Villamos energiát használó eszköz

## Slide 7: Gyakorlat: Soros áramkör összeállítása
Eszközök:
• Elem vagy tápegység
• Kapcsoló
• 2 LED vagy izzó
• Vezetékek
• Multiméter
Feladat:
1. Mérd meg a tápegység feszültségét!
2. Mérd meg az egyes fogyasztókon eső feszültséget!
3. Beszéljétek meg az eredményeket!

## Slide 8: Hibakeresés
Gyakori hibák:
❌ Megszakadt vezeték
❌ Kiégett izzó
❌ Hibás kötés
Feladat: Ismerd fel a hibát, és javítsd ki!

## Slide 9: Mini projekt
1. Rajzold le a megépített soros áramkört szabványos rajzjelekkel!
2. Három mondatban ismertesd a működését!
📝 Használd a következő jeleket:
- Elem: ─││─
- Izzó: ⏺
- Kapcsoló: ─/─

## Slide 10: Hol találkozhatunk a soros kapcsolással?
🔹 Jelzőáramkörök
🔹 Egyszerű biztonsági láncok
🔹 Régi karácsonyfaizzó-füzérek
💡 Érdekesség:
„Egyetlen kiégett izzó miatt az egész füzér kialudhatott.”

## Slide 11: Tipikus tévhitek
❌ Minden fogyasztó ugyanakkora feszültséget kap.
❌ Ha egy fogyasztó meghibásodik, a többi tovább működik.
❌ A soros kapcsolás minden feladatra megfelelő.
✅ Valójában:
• A feszültség megoszlik a fogyasztókon.
• Egy hiba mindent leállít.
• Csak speciális esetekben használjuk.

## Slide 12: Értékelés
A tanuló:
✓ Megépíti a soros kapcsolást.
✓ Elkészíti a kapcsolási rajzot.
✓ Megméri a feszültségeket.
✓ Ismerteti a működést.

## Slide 13: Záró gondolat
— Ismeretlen szerző

## Slide 14: Következő hét
12. hét: Párhuzamos kapcsolás
🔍 Miért világít a másik izzó akkor is,
ha az egyiket kikapcsoljuk?