## Slide 1: IAP – 9. évfolyam
12. hét: Párhuzamos kapcsolás
Miért világít a másik izzó akkor is,
ha az egyiket kikapcsoljuk?

## Slide 2: A hét célja
• Megismerni a párhuzamos kapcsolás felépítését és működését.
• Összehasonlítani a soros és a párhuzamos kapcsolást.
• Felismerni a gyakorlati alkalmazásokat.

## Slide 3: Mit fogunk tudni a hét végére?
✓ Felismerni a párhuzamos kapcsolást.
✓ Összeállítani egy egyszerű párhuzamos áramkört.
✓ Megmagyarázni, miért működnek egymástól függetlenül a fogyasztók.
✓ Összehasonlítani a soros és a párhuzamos kapcsolást.
✓ Kapcsolási rajzot készíteni párhuzamos kapcsolásról.

## Slide 4: Szemléltetés: Soros vs. Párhuzamos
🔦🔦 SOROS:
- Két izzó egy áramútban
- Egy izzó kivétele → mindkettő kialszik
- Halványabb fény
🔦 Párhuzamos:
- Két izzó külön ágakban
- Egy izzó kivétele → a másik tovább világít
- Egyforma fényerő

## Slide 5: A párhuzamos kapcsolás fogalma
„Az alkatrészek külön ágakban kapcsolódnak a tápegységhez.”
• Minden fogyasztó saját áramúttal rendelkezik.
• A feszültség minden ágon azonos.
• Az áramok összeadódnak a csomópontokban.
• Egy hiba nem állítja le a többi ágat.

## Slide 6: Szakmai szókincs
Párhuzamos kapcsolás: Alkatrészek külön ágakban
Ág: Az áramkör önálló áramútja
Elágazási pont: Ahol az áram több irányba oszlik
Áramkör: Az elektromos áram zárt útja
Fogyasztó: Villamos energiát használó eszköz

## Slide 7: Gyakorlat: Párhuzamos áramkör összeállítása
Eszközök:
• Elem vagy tápegység
• Kapcsolók (minden ágba egy)
• 2-3 LED vagy izzó
• Vezetékek
• Multiméter
Feladat:
1. Mérd meg a tápegység feszültségét!
2. Mérd meg az egyes ágakon a feszültséget!
3. Kapcsold ki az egyik ágat – mi történik?
4. Beszéljétek meg az eredményeket!

## Slide 8: Hibakeresés párhuzamos áramkörben
Gyakori hibák:
❌ Rosszul kötött elágazás (egyik ág nem működik)
❌ Rövidzárlat az egyik ágban
❌ Rosszul mért feszültség
Feladat:
• Keresd meg a hibát az áramkörben!
• Miért működik a másik ág továbbra is?

## Slide 9: Mini projekt
Készíts összehasonlító táblázatot!
📊 Jellemzők:
- Áram útja
- Feszültség
- Áramerősség
- Hiba hatása
- Fényerő
- Alkalmazás
Bemutatás a csoportnak: 3-5 perc

## Slide 10: Összehasonlítás: Soros vs. Párhuzamos
Jellemző | Soros | Párhuzamos
--------------|-----------------|----------------
Áram útja | Egyetlen út | Több ág
Feszültség | Megoszlik | Azonos
Áramerősség | Azonos | Megoszlik
Hiba hatása | Minden leáll | Csak az az ág
Fényerő | Halványabb | Egyforma
Alkalmazás | Füzérek, bizti | Lakások, gépek

## Slide 11: Hol találkozhatunk a párhuzamos kapcsolással?
🏠 Lakások világítási hálózata
🔌 Dugaszolóaljzatok
💻 Számítógépek belső áramkörei
🚗 Autók elektromos rendszere
💡 Érdekesség:
„A lakások világítási hálózata szinte kivétel nélkül
párhuzamos kapcsolású, ezért egy lámpa meghibásodása
nem kapcsolja le a többit.”

## Slide 12: Tipikus tévhitek
❌ A párhuzamos kapcsolás mindig egyszerűbb.
❌ Minden ágon ugyanakkora áram folyik.
❌ Ha egy fogyasztó meghibásodik, minden leáll.
✅ Valójában:
• Több vezeték szükséges (bonyolultabb).
• Az áram az ellenállástól függően oszlik meg.
• Csak az hibás ág áll le.

## Slide 13: Értékelés
A tanuló:
✓ Megépíti a párhuzamos áramkört.
✓ Lerajzolja szabványos jelölésekkel.
✓ Elvégzi a szükséges méréseket.
✓ Összehasonlítja a soros kapcsolással.

## Slide 14: Záró gondolat
„A jó szakember nemcsak azt tudja, hogyan kell bekötni
egy áramkört, hanem azt is, hogy miért éppen úgy kell bekötni.”
— Ismeretlen szerző

## Slide 15: Következő hét
13. hét: Vegyes kapcsolások
🔗 Amikor a soros és a párhuzamos
kapcsolás együtt jelenik meg.