## Slide 1: IAA – 9. évfolyam
13. hét: Vegyes kapcsolások és szakmai döntések
Melyik kapcsolást válasszam?

## Slide 2: A hét célja
• Felismerni, hogy a feladathoz legjobban illeszkedő
kapcsolási módot kell kiválasztani.
• Ismerni a soros, párhuzamos és vegyes kapcsolások szerepét.
• Szakmai érvekkel alátámasztani a döntéseket.

## Slide 3: Mit fogunk tudni a hét végére?
✓ Megkülönböztetni a soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásokat.
✓ Egyszerű vegyes áramkört összeállítani.
✓ Kapcsolási rajz alapján felismerni a kapcsolás típusát.
✓ Megindokolni a választott kapcsolási módot.
✓ Egyszerű hibákat felismerni és kijavítani.

## Slide 4: Gyakorlati példák elemzése
🔹 Karácsonyfa-füzér → Soros (olcsó, de egy hiba mindent leállít)
🔹 Lakás világítása → Párhuzamos (független működés)
🔹 Vészleállító kör → Soros (biztonsági okokból)
🔹 LED-es jelzőáramkör → Vegyes (optimális megoldás)
💬 Beszélgessünk arról, melyik kapcsolási mód miért megfelelő!

## Slide 5: A három kapcsolási mód
1️⃣ SOROS KAPCSOLÁS
• Egyetlen áramút
• Feszültség megoszlik
• Egy hiba → minden leáll
2️⃣ PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS
• Több ág
• Feszültség azonos
• Egy hiba → csak az az ág áll le
3️⃣ VEGYES KAPCSOLÁS
• Soros és párhuzamos kombinációja
• A feladatnak megfelelően tervezve

## Slide 6: Szakmai szókincs
Vegyes kapcsolás: Soros és párhuzamos együtt
Ág: Az áramkör önálló része
Tervezés: Az áramkör kialakításának folyamata
Hibakeresés: A hiba okának megállapítása
Kapcsolási mód: Az elemek összekapcsolásának formája

## Slide 7: Gyakorlat: Vegyes áramkör összeállítása
Eszközök:
• Elem vagy tápegység
• LED-ek és ellenállások
• Kapcsolók
• Vezetékek
• Multiméter
Feladat csoportmunkában:
1. Építsetek vegyes áramkört!
2. Rajzoljátok le a kapcsolási rajzot!
3. Nevezzétek meg a részeket!
4. Végezzetek alapvető méréseket!

## Slide 8: Hibakereső kihívás
🔍 Vizsgáld meg a hibás kapcsolási rajzokat és bekötéseket!
Feladatok:
1. Ismerd fel a hibát!
2. Javítsd ki!
3. Indokold meg a javítást!
💡 Tipp: Egy hibás kötés az egész áramkört
működésképtelenné teheti!

## Slide 9: Mini projekt
🏠 Tervezz meg egy garázs egyszerű világítási áramkörét!
Feladatok:
1. Válaszd ki a megfelelő kapcsolási módot!
2. Készíts kapcsolási rajzot!
3. Indokold meg a választásodat!
📝 Szempontok:
- Biztonság
- Üzembiztonság
- Karbantarthatóság

## Slide 10: Kapcsolódás a szakmához
🏗️ Valós villamos tervrajzok bemutatása és megbeszélése
🔑 A helyes kapcsolási mód kiválasztása befolyásolja:
• Biztonságot
• Üzembiztonságot
• Karbantarthatóságot
💬 Beszélgessünk arról, hogyan terveznek a villanyszerelők!

## Slide 11: Tipikus tévhitek
❌ A párhuzamos kapcsolás mindig jobb.
❌ A soros kapcsolást ma már nem használják.
❌ Minden áramkör ugyanúgy épül fel.
✅ Valójában:
• Minden kapcsolásnak megvan a helye és szerepe.
• A soros kapcsolásnak is vannak előnyei (pl. olcsóság).
• A feladat határozza meg a kapcsolás módját.

## Slide 12: Érdekesség
💡 Tudtad?
Az ipari vezérlőszekrényekben a soros és a párhuzamos
kapcsolások gyakran együtt jelennek meg,
mert így biztosítható a megfelelő működés és a biztonság.
🔧 Példa: Egy vészleállító gomb sorosan van bekötve
a biztonság érdekében, de a jelzőlámpák
párhuzamosan működnek.

## Slide 13: Értékelés
A tanuló:
✓ Felismeri a kapcsolási módot.
✓ Megépíti az áramkört.
✓ Elkészíti a kapcsolási rajzot.
✓ Megindokolja a választását.
✓ Felismer egy előkészített hibát.

## Slide 14: Záró gondolat
„A szakmai tudás nem abból látszik,
hogy ismered a lehetőségeket,
hanem abból, hogy a megfelelőt választod.”
— Ismeretlen szerző

## Slide 15: Következő hét
14. hét: Villamos teljesítmény és energia
⚡ Mennyi energiát fogyaszt egy berendezés?
A gyakorlatban:
- Teljesítmény számítása
- Energiafogyasztás mérése
- Fogyasztás optimalizálása