## Slide 1
Villamos alapismeretek | 9. évfolyam (20. hét)
Mitől lesz erősebb egy elektromágnes?
Tekercs, vasmag és gerjesztés a gyakorlatban
IAP Útravaló: „A mérés megmutatja, a kísérlet megtanítja.”

## Slide 2
IAP gondolat
„A jó kérdés gyakran többet ér, mint egy gyors válasz.”
André-Marie Ampère (1775–1836): Ørsted felfedezésére építve írta le az áram és a mágneses tér kapcsolatát.
Munkássága megalapozta az elektromágnesesség tudományát.
Az áramerősség SI mértékegysége (amper, A) az ő nevét őrzi.
A szakma úttörői: André-Marie Ampère

## Slide 3
A hét legfőbb célkitűzése:
A tanuló vizsgálja meg, milyen tényezők befolyásolják az elektromágnes erejét, és kísérletekkel bizonyítsa az összefüggéseket a gyakorlatban.
Felsorolni az elektromágnes erősségét befolyásoló tényezőket.
Megmagyarázni a menetszám szerepét.
Felismerni a vasmag jelentőségét.
Kísérleteket végezni biztonságosan.
A hét célja és tanulási kimenetei

## Slide 4
1. Tanóra
A menetszám hatásának vizsgálata: 20, 40 és 80 menetes tekercsek összehasonlítása és mérése.
2. Tanóra
A vasmag szerepe: elektromágnes vasmaggal és vasmag nélkül, mérések és hatások elemzése.
3. Tanóra
Saját elektromágnes tervezése, mérése és bemutatása csoportmunkában (bajnokság).
Heti óravázlat (3 tanóra)

## Slide 5
Fogalom | Jelentése / Magyarázata
Menetszám | A tekercs huzalmeneteinek száma.
Gerjesztés | Az elektromágnes működéséhez szükséges áram és menetszám szorzata.
Vasmag | A mágneses tér erősítésére szolgáló ferromágneses anyag.
Szakmai szókincs: Alapfogalmak

## Slide 6
Ipari kapcsolat
Az ipari relék és mágneskapcsolók tervezésénél pontosan ugyanezeket a szempontokat veszik figyelembe.
Autóbontók darui: Ugyanazon az elven működnek, mint az órán elkészített elektromágnes, csak sokkal nagyobb teljesítménnyel.
MRI-berendezések: Rendkívül erős elektromágneseket használnak az emberi test részletes vizsgálatához.
Valós élet és technológiai alkalmazások

## Slide 7
1. Tévhit
„Csak a menetszám számít az erősségnél.” Valóság: A gerjesztési áram és a vasmag minősége ugyanolyan fontos tényező.
2. Tévhit
„Minél nagyobb a feszültség, annál jobb.” Valóság: A túlzott áram felmelegíti a tekercset, és zárlatot okozhat.
3. Tévhit
„Bármilyen fém alkalmas vasmagnak.” Valóság: Csak a ferromágneses anyagok (pl. lágyvas) erősítik hatékonyan a teret.
Tipikus tévhitek a mágnesességről

## Slide 8
SZAKMAI SZEMLÉLET
„A jó szakember nem találgat. Kipróbálja, megméri és levonja a következtetést.”
A kísérlet során pontos mérési adatokra és fegyelmezett munkára van szükség!
A mester tanácsa

## Slide 9
Csapatmunka és kihívás
Feladat: A csapatok megtervezik, elkészítik és dokumentálják a saját elektromágnesüket, majd összehasonlítják a teljesítményüket (gemkapcsok emelése).
A hét záró gondolata
„A fejlődés ott kezdődik, ahol a kíváncsiság találkozik a kísérletezéssel.” Következő hét (21. hét): Hogyan kapcsol egy relé? – Az elektromágnes első ipari alkalmazása.
Mini projekt: Elektromágnes-bajnokság