## Slide 1
Villamos alapismeretek - 11. hét
Villamos kötések, csatlakozások és szerelési megoldások
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tanulási cél
A jó villamos kötés követelményei.
Csavaros és rugós kapcsok alapelve.
Érvéghüvely és krimpelés.
Tipikus szerelési hibák felismerése.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Kapcsolódás a 10. héthez
A világítási kapcsolások csak megbízható vezetékcsatlakozásokkal működnek biztonságosan.
A kötésnek villamosan és mechanikailag is megfelelőnek kell lennie.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Milyen a jó kötés?
Kis átmeneti ellenállás.
Megbízható mechanikai rögzítés.
Nem melegszik veszélyesen.
A csupasz vezetőrész nem marad érinthető.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Átmeneti ellenállás
Minden érintkezési helynek van ellenállása.
Laza, oxidált vagy kis felületű kötésnél ez megnőhet.
Az I²R veszteség helyi melegedést okozhat.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Csavaros kötés
A csavar szorítja a vezetőt az érintkező felülethez.
Fontos a megfelelő csupaszítás és meghúzás.
A túl laza és a túlzott meghúzás is hibát okozhat.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Rugós kapocs
Rugóerő biztosítja az érintkezési nyomást.
Gyors és ismételhető szerelést tesz lehetővé.
A kapocs vezetőtípus- és keresztmetszet-tartományát be kell tartani.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Érvéghüvely
Finomszálú vezető rendezett lezárására használható.
A hüvely méretének illeszkednie kell a vezetőhöz.
Megfelelő présszerszámmal kell krimpelni.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Krimpelés
Mechanikus préskötés.
A vezető, a csatlakozóelem és a szerszám rendszerként illeszkedik.
Nem megfelelő fogó rejtett hibát okozhat.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Csupaszítás
Az ér nem sérülhet.
Túl rövid csupaszítás: bizonytalan érintkezés.
Túl hosszú csupaszítás: kilógó, érinthető vezetőrész.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Réz és alumínium
Különböző vezetőanyagok összekötése külön figyelmet igényel.
Csak erre alkalmas csatlakozómegoldást használunk.
A hibás kapcsolat korróziós és érintkezési problémát okozhat.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
Gyakori hibák
Laza kötés.
Kilógó elemi szálak.
Rossz méretű érvéghüvely.
Hibás krimpelés.
Sérült vezetőér vagy túl hosszú csupaszítás.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
IAP-kihívás
Azonosíts három kötési mintát.
Keress lehetséges hibákat.
Indokold meg, melyik megoldás milyen feladatra lehet megfelelő.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 14
Összefoglalás
A jó kötés villamosan és mechanikailag is megbízható.
A kötési módot a vezető és a kapocs alapján választjuk.
A megfelelő szerszám és az ellenőrzés alapvető.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!